WÓJT GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

###### GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

na lata 2004 – 2007

z perspektywą na lata 2008 - 2016

NOT Toruń, maj 2004 r.

Spis treści

I. Diagnoza stanu	4

1.	Wstęp	4

1.1 Podstawa prawna i cel sporządzenia programu	4

1.2 Zakres i metoda opracowania	4

1.3 Baza informacyjna, materiały wyjściowe	5

1.4 Korelacja z dokumentami programowymi krajowymi i wojewódzkimi	6

2.	Ogólna charakterystyka gminy Golub-Dobrzyń	9

2.1 Położenie, demografia, komunikacja, gospodarka	9

2.2  Ogólna charakterystyka środowiska geograficzno-przyrodniczego	12

2.3 Zasoby surowców naturalnych i odnawialnych źródeł energii	18

2.4 Położenie na tle obszarów chronionych	19

3.	Ocena stanu środowiska na terenie gminy Golub-Dobrzyń	22

3.1 Wprowadzenie	22

3.2 Wody powierzchniowe	22

3.2.1 Stanu czystości wód powierzchniowych płynących	22

3.3 Wody podziemne	26

3.4  Powietrze atmosferyczne	28

4.	Zagrożenia środowiska	30

4.1 Hałas (komunikacyjny i przemysłowy)	30

4.2 Pola elektromagnetyczne	32

4.3 Gospodarka odpadami	33

4.4 Gospodarka wodno-ściekowa	33

5.	Najważniejsze problemy ekologiczne	35

II. Program ochrony środowiska gminy	38

1.	Założenia wstępne	38

2.	Uwarunkowania wynikające z istniejących programów i strategii	38

3.	Cele ekologiczne założone w Programie	40

3.1 Wprowadzenie	40

3.2 Obszary priorytetowe	40

4.	Program działań dla ochrony środowiska na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016	41

4.1 W zakresie ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych	41

4.2 Program działań w zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ekologicznego	49

5.	Strategia realizacji Programu	55

5.1 Założenia	55

5.2 Instrumenty realizacji Programu	55

5.3 Uspołecznienie Programu, edukacja ekologiczna	57

6.	Zarządzanie Programem	58

6.1 Instytucje odpowiedzialne, kompetencje gminy	58

6.2 Monitoring	60

7.	Przewidywane koszty realizacji Programu	61

8.	Załączniki	63

Zał.1	64

Wybrane akty prawne	64

Zał. 2   Literatura i wybrane dokumenty programowe	65

# I. Diagnoza stanu

## Wstęp

##### Podstawa prawna i cel sporządzenia programu

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska organy wykonawcze gmin, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządzają gminne programy ochrony środowiska. Programy te określają w szczególności:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram przedsięwzięć ekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Uchwalony przez radę gminy na podstawie art. 18 ww. ustawy, program ochrony środowiska jest podstawą działań organu wykonawczego gminy w kierunku stworzenia warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, w tym realizacji wybranych programów branżowych. Programy ochrony środowiska, zgodnie z art. 14 ww. ustawy, przyjmuje się na 4 lata z tym, że przewidziane w nim perspektywiczne działania obejmują kolejne 4 lata. Z wykonania programu organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie gminy.

##### Zakres i metoda opracowania

Spełniając wymogi ustawowe Wójt gminy Golub-Dobrzyń przystąpił do opracowania Programu ochrony środowiska gminy Golub-Dobrzyń wraz z planem gospodarki odpadami. Przyjęto, że Program powinien zawierać m.in. określenie celów ekologicznych na lata 2004-2007 i 2008-2016. Obejmie więc szerszy horyzont czasowy niż Polityka ekologiczna państwa, Krajowy plan gospodarki odpadami i Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego.

O przystąpieniu do opracowania Programu dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego i wszystkich gmin z terenu powiatu, w tym gminy Golub-Dobrzyń, ogłoszono w prasie lokalnej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Prace nad pierwszym etapem opracowania, na które składa się przegląd wybranych dokumentów i opracowań strategicznych, programowych i planistycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym oraz ocena stanu środowiska gminy Golub-Dobrzyń zostały wykonane do końca grudnia 2003 r. Ocena stanu środowiska w gminie zawiera analizę stanu środowiska na obszarze gminy w zakresie poszczególnych komponentów przyrodniczych oraz identyfikację i rejonizację zagrożeń środowiska w kontekście polityki ekologicznej państwa i województwa, a także w kontekście wymagań i standardów Unii Europejskiej.

Drugi etap prac, który został wykonany do 15 lutego 2004 r. zawiera określenie celów i priorytetów ekologicznych, wykaz zadań i harmonogram przedsięwzięć ekologicznych na terenie gminy oraz ich szacunkowe koszty, źródła finansowania i monitoring realizacji programu.

Opracowanie składa się z części opisowej w postaci elaboratu tekstowego oraz części graficznej w postaci mapy sporządzonej dla całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego w skali 1: 50 000.

Projekt Programu, zaakceptowany przez Wójta gminy Golub-Dobrzyń, zostanie przedstawiony do zaopiniowania Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Jednocześnie projekt zostanie udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym i po rozpatrzeniu wszystkich wniesionych uwag, wniosków i propozycji projekt Programu zostanie przedstawiony właściwym komisjom Rady Gminy i przekazany do uchwalenia Radzie Gminy Golub-Dobrzyń.

##### Baza informacyjna, materiały wyjściowe

Podstawę do sporządzenia oceny stanu środowiska gminy Golub-Dobrzyń stanowiły zgłoszone przedmiotowe wnioski, postulaty i propozycje, dane i materiały Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu i jego jednostek organizacyjnych. W pracach nad Programem wykorzystano ponadto wszelkie dostępne materiały i opracowania, w tym: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy i innych.

Szczegółowy wykaz materiałów wykorzystanych w Programie znajduje się w końcowej części opracowania.

Przyjęto, że Program ochrony środowiska gminy Golub-Dobrzyń będzie nawiązywał zarówno do Strategii rozwoju gminy, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jak i do opracowanych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym dokumentów przedmiotowych w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności: Polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Krajowego planu gospodarki odpadami, Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego z planem gospodarki odpadami i Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Programu ochrony środowiska powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

##### Korelacja z dokumentami programowymi krajowymi i wojewódzkimi

Podstawowym dokumentem krajowym w zakresie ochrony środowiska jest „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” opracowana przez Radę Ministrów i przyjęta uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. (Monitor Polski Nr 33, poz. 433). Jest ona uszczegółowieniem i aktualizacja „II Polityki ekologicznej państwa”. Dokument określa cele i zadania o charakterze systemowym ważnych dla stworzenia warunków do wykonywania ochrony środowiska. Jako podstawowy warunek skutecznej realizacji polityki ekologicznej państwa wymienia respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w strategiach i politykach w poszczególnych dziedzinach gospodarowania. Określa zasady i sposoby ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowania zasobów przyrody. Wskazuje na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego państwa, w tym przez znaczny wzrost lesistości, utworzenie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, ochronę terenów wodno-błotnych i poprawę stanu czystości wód powierzchniowych. Obliguje do zrównoważonego wykorzystywania surowców, materiałów, wody i energii oraz do coraz większego rozwoju energetyki odnawialnej, nakazuje kształtowanie stosunków wodnych i ochronę przed powodzią. Jednym z celów polityki ekologicznej jest zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i ograniczenie ryzyka dla zdrowia wynikające z narażenia na szkodliwe dla człowieka czynniki środowiskowe. Polityka ekologiczna wskazuje na konieczność poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz klimatu akustycznego, ochronę przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i poważnymi awariami przemysłowymi, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz uporządkowanie gospodarowania odpadami. Określa nakłady na realizację działań objętych polityką oraz źródła jej finansowania.

Na poziomie wojewódzkim podstawowym dokumentem, który wyznacza kierunki rozwoju regionu jest strategia rozwoju województwa. Uchwałą nr 439/2000 z dnia 20 czerwca 2000 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Według Strategii celem nadrzędnym rozwoju województwa jest poprawa konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Wizja rozwoju województwa, która stanowi „meritum” Strategii, jest projekcją stanu, który powinien być osiągnięty do 2010 r. z uwzględnieniem istniejących potrzeb, jak i warunków ich realizacji. Wizja zakłada, w szczególności zachowanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego regionu, co umożliwi poprawę szeroko rozumianego poziomu życia ludności oraz zapewni bazę dla działalności gospodarczej w warunkach gospodarki wolnorynkowej i przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Dla zrealizowania celów operacyjnych zdefiniowanych w dokumencie oraz określonych przedsięwzięć konieczne jest podjęcie następujących działań w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:

  - ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,

  - ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami ze źródeł stacjonarnych i komunikacyjnych,

  - ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb,

  - ochrona zasobów złóż kopalin i wód mineralnych przed nadmierną i nieracjonalną eksploatacją,

  - zwiększanie lesistości do co najmniej 25% powierzchni województwa,

  - kształtowanie systemu wielkoprzestrzennej ochrony przyrody i krajobrazu,

  - ochrona obiektów i tworów przyrody oraz ochrona zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt,

  - ochrona przed hałasem,

  - prowadzenie przestrzennego monitoringu środowiska,

  - prowadzenie edukacji ekologicznej.

Według Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego zatwierdzonego uchwałą Nr XV/180/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2003 r. podstawowym celem polityki ekologicznej na obszarze województwa jest zachowania wysokich walorów środowiska przyrodniczego regionu w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności województwa. Realizacja tego celu jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako powszechnie obowiązującej zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji określonych priorytetów ochrony środowiska oraz realizacji celów cząstkowych, do których należą:

    - dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza jezior,

    - zachowanie jakości wód podziemnych i ich ochrona przed degradacją,

    - dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego,

    - poprawa warunków klimatu akustycznego,

    - wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami,

    - zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej regionu, z ograniczeniem populacji obcych gatunków roślin i zwierząt,

    - zwiększenie lesistości województwa,

    - ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb,

    - ochrona złóż kopalin przed nieracjonalną eksploatacją,

    - kształtowanie systemu obszarów chronionych i dostosowanie go do nowych uwarunkowań prawnych,

    - przeciwdziałanie poważnym awariom.

Podstawowym priorytetem ekologicznym do 2010 r. jest zachowanie bezpieczeństwa ekologicznego województwa. W tym celu konieczne jest likwidowanie i przeciwdziałanie powstawaniu bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz jakości środowiska, przeciwdziałanie postępującej degradacji zasobów przyrodniczych oraz pogarszaniu jakości życia mieszkańców, zapobieganie możliwości wystąpienia klęsk żywiołowych, w szczególności powodzi.

## Ogólna charakterystyka gminy Golub-Dobrzyń

##### 2.1 Położenie, demografia, komunikacja, gospodarka

Gmina Golub-Dobrzyń znajduje się w środkowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 19745 ha. Pod względem wielkości powierzchni jest zdecydowanie największą gminą powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne, które łącznie zajmują 11813 ha (59,8% powierzchni gminy). Lasy i grunty leśne zajmują 6546 ha, co stanowi 33,2%.

Gmina Golub-Dobrzyń sąsiaduje z gminami: Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Zbójno i Radomin (powiat golubsko-dobrzyński), Dębowa Łąka (powiat wąbrzeski), Bobrowo (powiat brodnicki) i Wąpielsk (powiat rypiński).

Siedziba władz gminy wiejskiej znajduje się w Golubiu-Dobrzyniu, który pełni funkcję wielofunkcyjnego ośrodka ponadlokalnego o zasięgu przestrzennym sięgającym poza obszar powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Na terenie gminy znajdują się 54 miejscowości: Antoniewo, Babiak, Białkowo, Bierzgło, Bobrowisko, Carski Dar, Cieszyny, Gajewo, Gałczewko, Gałczewo, Grudza, Hamer, Handlowy Młyn, Józefat, Kamienny Smug, Karczewo, Kolonia, Lipnica, Kołat, Konstancjewo, Krążno, Kujawa, Lisak, Lisewo, Lisewo Młyn, Macikowo, Mokry Las, Mokrylas, Nowawieś, Nowogród, Nowy Młyn, Olszówka, Ostrowite, Owieczkowo, Paliwodzina, Pasieka, Pląchoty, Poćwiardowo, Podzamek Golubski, Pomorzany, Praczka, Przeszkoda, Pusta Dąbrówka, Ruziec, Sydykierz, Skępsk, Słuchaj, Sokoligóra, Sokołowo, Sortyka, Strachówek, Suwała, Strachowo, Tokary, Węgiersk, Wrocki, Wygoda, Zaręba, Zawada, a pod względem administracyjnym wydzielono 21 sołectw.

W połowie 2003 r. według danych Urzędu Gminy terytorium gminy Golub-Dobrzyń zamieszkiwało 8268 mieszkańców. Gęstość zaludnienia gminnego terytorium wynosiła 41,9 osoby na km² i była znacznie niższa od średniej dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego (73 osoby na km²) i nieco niższa od średniej dla gmin wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim (46 osób/ km2). Najliczniej zasiedlone były sołectwa: Ostrowite, Wrocki, Lisewo, Gałczewo, Węgiersk i Nowogród.

Dla porównania według danych z 1997 r. - gminę Golub-Dobrzyń zamieszkiwały 8339 osoby (w 1976 r. - 8595 osób), w tym 4248 osoby to mężczyzn i 4091 kobiet (stosunek mężczyzn do kobiet wynosił 100 do 96). Analiza danych ludnościowych wskazuje, że liczba ludności gminy nieustannie zmniejsza się. Wynika to przede wszystkim z niewielkiego przyrostu naturalnego, który nie jest w stanie zrekompensować liczby zgonów i ujemnego salda migracji. Największą gęstością zaludnienia, wybijającą się ponad przeciętną, wykazywały się sołectwa: Wrocki (86,5 osoby na km2), Węgiersk, Olszówka, Ostrowite, Gałczewko i Karczewo (od 60-80 osób na km2). Reszta sołectw ma zaludnienie około 50 osób na km2. Najmniejszą ilością mieszkańców z powodu znacznej lesistości wykazują się - mimo największej powierzchni - sołectwa Paliwodzizna i Kujawa. Około 29,3% ogólnego zaludnienia gminy stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat), 56,3% w wieku produkcyjnym (18-64) oraz 14,4% w wieku poprodukcyjnym (tj. kobiety powyżej 60 i mężczyźni powyżej 65 roku życia). Przeciętny przyrost naturalny wahał się w przedziale 2-3‰ i wykazywał tendencję malejącą.

W świetle dotychczasowych tendencji zachodzenia zjawisk demograficznych w gminie realistyczne jest założenie, że w najbliższych kilkunastu latach będzie następować dalsza powolna regresja demograficzna. Można prognozować, że w 2016 r. liczba ludności gminy będzie oscylować około 8,3-8,4 tys. mieszkańców. Wizja optymistyczna mogłaby zakładać, że w następstwie „dojrzewania ostatniego wyżu demograficznego” zwiększy się liczba ludności w wieku zawierania małżeństw i zakładania rodzin. W konsekwencji można by zakładać wzrost urodzeń. Jednocześnie obecne, i zapewne przyszłe, warunki ekonomiczne egzystencji i inne powody będą ograniczać skalę prokreacji części młodych małżeństw.

Na terenie gminy Golub-Dobrzyń (w północnej jej części) występuje odcinek drogi krajowej nr 15 relacji Toruń – Kowalewo Pomorskie – Brodnica – Ostróda, o długości na terenie gminy około 9 km, która jest osią komunikacyjną powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Na terenie gminy droga przebiega przez miejscowości Karczewo i Wrocki. Droga ta odznacza się umiarkowanie dobrą jakością nawierzchni. Jedna jezdnia nie zapewnia jednak komfortu podróżowania, tym bardziej, że posiada nieutwardzone pobocza. Jest to istotne ze względy na fakt, że droga ta stanowi jeden z głównych, w tej części kraju, szlaków tranzytowych na kierunku wschód-zachód.  Zasadniczy szkielet układu komunikacyjnego gminy Golub-Dobrzyń stanowią drogi wojewódzkie nr 534 Lipnica – Golub-Dobrzyń – Rypin, nr 554 Golub-Dobrzyń – Kowalewo Pomorskie i nr 555 Golub-Dobrzyń – Zbójno. Uzupełnienie tego układu stanowią drogi powiatowe. Są to drogi o nawierzchni bitumicznej. Zapewniają połączenia drogowe prawie ze wszystkimi większymi miejscowościami na obszarze gminy.

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Drogi gminne na terenie gminy Golub-Dobrzyń, o łącznej długości około 178 km, w przeważającej części posiadają nawierzchnię gruntową bądź umocnioną warstwą pospółki lub żwiru. Odcinki dróg gminnych o nawierzchni twardej ulepszonej stanowią niewielki odsetek ogólnej długości dróg tej kategorii. Niektóre z dróg posiadają na fragmentach nawierzchnię tłuczniową, na której w przyszłości planuje się położenie warstw bitumicznych i w ten sposób doprowadzić do utwardzenia dróg. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Brodnica – Golub-Dobrzyń – Kowalewo Pomorskie, jednotorowa, niezelektryfikowana. Linia obecnie jest nieużytkowana.

Podstawową funkcją gospodarczą gminy Golub-Dobrzyń jest funkcja rolnicza. Dominuje prywatna własność ziemi. Na terenie gminy funkcjonuje ponad 1000 indywidualnych gospodarstwa rolnych. Większość stanowią gospodarstwa o powierzchni nieprzekraczającej 10 ha.  Dominującym gatunkiem upraw polowych są zboża. Drugą lokatę pod względem wielkości areału upraw zajmują rośliny przemysłowe, a następnie pastewne. Pogłowie bydła w okresie ostatnich kilkunastu lat zmniejszyło się, natomiast nastąpił wyraźny wzrost pogłowia trzody chlewnej. Skup płodów rolnych na ogół dokonywany jest przez prywatnych pośredników i bezpośrednio przez zakłady przetwórcze. Rolniczy charakter gminy potwierdza niewielka liczba podmiotów gospodarczych innych branż. Cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy gminy korzystają z większości usług w ośrodku ponadlokalnym – Golubiu-Dobrzyniu.  Ponadto na terenie gminy rozwija się drobne rzemiosło i działalność usługowa. Największa liczba podmiotów gospodarczych znajduje się na terenie wsi: Ostrowite, Lisewo, Wrocki i Podzamek Golubski. Na obszarze gminy funkcjonuje kilka znacznych podmiotów gospodarczych, z których należy wymienić Zakład Rolny we Wrockach z gorzelnia, Zakład Rolny w Owieczkowie, firmę Gabor, mleczarnię w Ostrowitym, ośrodek hodowlany w Sokołowie oraz Zakład Utylizacyjny „Hetman” w Olszówce.

Atrakcyjność turystyczno-wypoczynkową gminy podkreśla położenie części gminy w dolinie rzeki Drwęcy, a także liczne kompleksy leśne będące siedliskami wielu gatunków ptactwa i zwierzyny łownej. Na terenie gminy znajdują się też malownicze jeziora, z największymi - Grodno, Słupno i Owieczkowo. Nad jeziorem Grodno, w miejscowości Nowogród zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Rekreacji, dysponujący bazą noclegową, wypożyczalnią sprzętu wodnego, polami namiotowymi i małą gastronomią. Rzeka Drwęca jest atrakcyjnym, lecz dotychczas niezagospodarowanym, szlakiem turystycznym. Pojawiają się coraz liczniej obiekty budownictwa rekreacyjnego, a także pierwsze gospodarstwa agroturystyczne, w miejscowościach: Nowy Młyn, Handlowy Młyn, Nowa Wieś i Zawada oraz Nowogród. Znaczącym wydarzeniem są wyścigi psich zaprzęgów odbywające się corocznie w grudniu we wsi Wrocki.

##### 2.2  Ogólna charakterystyka środowiska geograficzno-przyrodniczego

Pod względem fizycznogeograficznego dziesiętnego podziału Polski J. Kondrackiego (1988) obszar gminy Golub-Dobrzyń leży w obrębie makroregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie na granicy mezoregionów Pojezierze Chełmińskie (północna część gminy), Dolina Drwęcy (środkowa część) i Pojezierze Dobrzyńskie (południowa część gminy).

Budowa geologiczna obszaru gminy Golub-Dobrzyń jest urozmaicona. Na powierzchni na całym obszarze gminy zalegają utwory czwartorzędowe. Ich miąższość jest zróżnicowana i waha się od kilkudziesięciu do ponad 100 m. Poziom czwartorzędowy zbudowany jest z dwóch lub trzech poziomów glin morenowych przedzielonych seriami międzymorenowymi. Miąższości poszczególnych warstw nie przekraczają najczęściej kilkunastu metrów. Podłoże podczwartorzędowe zbudowane jest z utworów plioceńskich i mioceńskich. Osady plioceńskie wykształcone są w postaci iłów, mułków, piasków pylastych i węgla brunatnego. Osady mioceńskie to przede wszystkim mułki i iły. Miąższość osadów trzeciorzędowych jest zróżnicowana i sięga kilkudziesięciu metrów.

Na obszarze gminy przeważają dwa podstawowe typy rzeźby. Północną i południową część gminy zajmuje płaska i miejscami falista wysoczyzna morenowa, a środkową, zachodnia i wschodnią część gminy zajmuje dolina Drwęcy. Osady powierzchniowe w obrębie wysoczyzny stanowią gliny i piaski zwałowe. Wysoczyzna morenowa – przeważnie płaska, miejscami falista – wznosi się 105-115 m n.p.m. i generalnie obniża się ku dolinie Drwęcy. Powierzchnię wysoczyzny urozmaicają liczne formy wklęsłe jak rynny polodowcowe, doliny wód roztopowych oraz płytkie zagłębienia wytopiskowe, których dna są podmokłe lub wypełnione wodą. W dnach zagłębień zalegają często utwory organiczne, w postaci mułów i torfów. W morfologii terenu wysoczyzny morenowej daje się zauważyć duże nagromadzenie rynien polodowcowych i dolin wód roztopowych. Są to zazwyczaj formy niezbyt głębokie (do 10 m), wąskie (przeważnie o szerokości 50-100m). Charakterystyczną cechą tych form jest urozmaicony i kręty przebieg. Formy często łącza się ze sobą lub krzyżują. W rejonie Lisewa występuje charakterystyczna forma rzeźby terenu – tzw. oz lisewski – długi i o krętym przebiegu wąski wał zbudowany z osadów piaszczysto-żwirowych i mułkowych. W rejonie Owieczkowa i Sokoligóry znajdują się dobrze widoczne w krajobrazie tej części gminy wzgórza kemowe, a w rejonie Ostrowitego znajduje się eksponowany w terenie wał kemowy z grodziskiem średniowiecznym.

Dno doliny Drwęcy budują przede wszystkim piaski i żwiry genezy wodnolodowcowej. W dnie doliny wykształcił się klasyczny dla pradolin i dolin rzecznych system poziomów terasowych. Dolina Drwęcy zaczynała się kształtować podczas postoju czoła ostatniego lądolodu skandynawskiego na linii moren wąbrzeskich, a więc ma charakter pradolinny. W okresie polodowcowym rzeźbę doliny kształtowały wody rzeczne. Ilość poziomów terasowych jest zmienna. Najczęściej występują trzy poziomy. Terasy IX i VI to pradolinne terasy erozyjne. Na powierzchni budują je łatwo przepuszczalne osady piaszczysto-żwirowe. Mimo to nie stwierdzono występowania form wydmowych. Trzeci poziom stanowi zmiennej szerokości terasa zalewowa. Budują ją piaski rzeczne przeważnie drobnoziarniste z domieszkami humusu, utworów mułowo-torfowych i soczewkami torfu. Cecha charakterystyczna doliny Drwęcy jest jej rozszerzenie w północno-wschodniej części gminy w rejonie Nowej Wsi, Kujaw i Pustej Dąbrówki zwane Kotliną Konstancjewską.

Strefa krawędziowa, między wysoczyzną morenową a doliną Drwęcy, jest wyraźną dominantą w krajobrazie gminy. Krawędź jest wysoka (30-40 m) i rozcięta licznymi dolinkami bocznymi. Z geologicznego punktu widzenia strefy krawędziowe są bardzo interesujące, gdyż wyłącznie tutaj można lokalnie zaobserwować wychodnie głębszych poziomów glin morenowych i osadów serii międzymorenowej.

Jednym z cenniejszych zasobów przyrodniczych na terenie gminy Golub-Dobrzyń są urodzajne gleby. Mimo, iż pod względem wskaźnika rolniczej przydatności gleb gmina Golub-Dobrzyń zajmuje ostatnie miejsce wśród gmin powiatu golubsko-dobrzyńskiego, urodzajne gleby znajdują się w północnej części gminy w rejonie Wrocek, Gałczewka i Ostrowitego oraz w południowej jej części w rejonie Sokołowo i Węgierska. W tej części gminy przestrzennie przeważają urodzajne gleby należące do kompleksu pszennego dobrego (2) i żytniego bardzo dobrego (4).

Pozostałe tereny, w tym zwłaszcza dolina Drwęcy, to tereny o niskiej przydatności rolniczej gleb. W tej części gminy dominują gleby piaskowe, torfowe, murszowe i aluwialne, zaliczane do kompleksów: żytniego słabego (6) i żytnio-łubinowego (7). Gleby torfowe lub mułowo-torfowe rozwinęły się również w miejscach obniżeń terenu, o płytkim zaleganiu wód gruntowych, a zajęte są przeważnie przez średniej jakości użytki zielone lub nieużytki rolnicze.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz.78 z późniejszymi zmianami) przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha, wymaga zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a klas IV, jeżeli ich zwarty obszar przekracza 1 ha, wymaga uzyskania zgody wojewody.

Gleby narażone są na procesy degradacji. Zjawiska te związane są z tzw. erozją wietrzną, która polega na wywiewaniu cząstek próchnicznych głównie na odkrytych i pozbawionych roślinności obszarach. Natomiast w strefach krawędziowych dolin i rynien występują procesy erozji wodnej powierzchniowej i wąwozowej polegające na wymywaniu wierzchnich warstw gleby na terenach o wysokich spadkach. Zjawiska te występują głównie w strefach krawędziowych rynien i dolin polodowcowych w szczególności w strefie krawędziowej doliny Drwęcy.  Brak istotnych źródeł zagrożeń, głównie ze strony przemysłu powoduje, że gleby na terenie gminy nie są ponadnormatywnie zanieczyszczone.

Pod względem wskaźnika lesistości obszar gminy Golub-Dobrzyń należy do najbardziej zalesionych w powiecie golubsko-dobrzyńskim i pod względem wskaźnika lesistości ustępuje tylko gminie Ciechocin. Powierzchnia lasów na terenie gminy wynosi 6546 ha, co stanowi 33,2% ogólnej powierzchni gminy. Jest to wartość wyższa niż średnia dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego (19,8%) i dla województwa kujawsko-pomorskiego (22,6%). Kompleksy leśne na obszarze gminy rozmieszczone są bardzo nierównomiernie. Znajdują się przede wszystkim w północno-wschodniej części gminy pomiędzy rzeką Drwęcą, a droga krajowa nr 15 oraz w południowo-zachodniej części gminy w rejonie Nowogrodu i Paliwodzizny. Północno-zachodnia, południowa i skrajnie północna część obszaru gminy są praktycznie bezleśne z uwagi na występowanie urodzajnych gleb na obszarze wysoczyzny morenowej.

Lasy w dolinie Drwęcy, w północno-zachodniej części gminy, stanowią część rozległego kompleksu leśnego porastający tzw. Kotlinę Konstancjewską. Lasy wykształcone są przeważnie na siedlisku boru świeżego, boru mieszanego świeżego a miejscami lasu mieszanego. W drzewostanie zdecydowanie przeważa sosna średnich klas wiekowych. Na zboczach strefy krawędziowej doliny Drwęcy lasy wykształcone są na siedliskach lasu mieszanego, boru mieszanego świeżego i lasu świeżego. W drzewostanie przeważa sosna średnich klas wiekowych, a domieszkę gatunków liściastych stanowią najczęściej brzoza, dąb, klon i grab. Poszycie lasu stanowią głównie jałowiec, grab, leszczyna, dąb, trzmielina brodawkowata, mchy, paprocie, maliny, borówki i czarne jagody. Podobne typy siedliskowe lasu i skład drzewostanu występują w kompleksie leśnym w południowo-zachodniej części gminy. W obrębie kompleksów leśnych występują liczne podmokłe obniżenia podlegające ochronie jako użytki ekologiczne. Interesującym obiektem jest tzw. glebowa powierzchnia wzorcowa o powierzchni 288,5 ha położona w pobliżu Drwęcy w rejonie wsi Lisewo-Młyn.

Oprócz zasobów leśnych na uwagę zasługują także parki podworskie. Oprócz znaczenia historycznego parki te pełnią ważna funkcję ekologiczną wzbogacając i urozmaicając środowisko przyrodnicze krajobrazu rolniczego na obszarach wiejskich. Niestety większość parków jest zaniedbana, drzewostan jest zaniedbany a układ przestrzenny parku rzadko czytelny. Na terenie gminy znajdują się podworskie w miejscowościach: Gajewo (2,7 ha), Gałczewko (4,4 ha), Karczewo (2,3 ha), Lisak (1,4 ha), Ostrowite (3,1 ha), Owieczkowo (1,8 ha), Poćwiardowo (1,5 ha), Pusta Dąbrówka (1,0 ha), Słuchaj (2,1 ha), Sokołowo (7,0 ha) i Wrocki (0,9 ha). Parki w Gajewie, Gałczewku, Karczewie, Ostrowitym, Pustej Dąbrówce Słuchaju i Sokołowie są wpisane do rejestru zabytków i podlegają ochronie na mocy przepisów ustawy o zabytkach i opiece nad nimi. Większość parków wymaga rewaloryzacji zarówno drzewostanu jak i układu przestrzennego.

Flora gminy jest bogata. Występują tu liczne zbiorowiska roślinne, w których przeważają zbiorowiska leśne, wodne, błotne, zaroślowe i łąkowe. Roślinność łąkowa, bagienna i torfowiskowa reprezentowana jest w postaci rdestu, grzybienia białego, osoki aleosowatej, moczarki kanadyjskiej i wywłócznika kłosowego.

Świat zwierząt na terenie gminy jest uwarunkowany różnymi typami środowisk. Jest typowy zarówno dla obszarów wysoczyzny morenowej (północna i południowa część gminy) oraz dla terenów leśnych (zwłaszcza północno-wschodnia część gminy). Rzeki oraz jeziora zamieszkują ryby karpiowate, okoniowate, łososiowate: węgorze, szczupaki, minogi, pstrągi i trocie. Gady reprezentowane są głównie przez żmije zygzakowate i zaskrońce, jaszczurki zwinki i jaszczurki zielone oraz padalce. Na wysoczyźnie oprócz drobnych ssaków licznie reprezentowana jest ornitofauna. Częstym ptakiem na terenach wiejskich gminy jest bocian biały. Spośród ptaków występują wszystkie gatunki dzięciołów i jastrzębi, kukułki, kaczki, bażanty, kuropatwy, czaple siwe, perkozy, rybitwy, myszołowy i sowy. Z ssaków występujących na terenie gminy można wymienić: zające, dzikie króliki, dziki, sarny, jelenie, daniele i łosie oraz lisy, borsuki, jenoty i kuny.

Pod względem hydrograficznym obszar gminy Golub-Dobrzyń leży w dorzeczu Wisły, w obrębie zlewni Drwęcy – jej prawobocznego dopływu. Obszar gminy jest stosunkowo ubogi w wody powierzchniowe. Poza Drwęcą, która stanowi oś hydrograficzną gminy, na jej terenie występują niewielkie cieki oraz dość liczne, lecz niewielkie pod względem powierzchni jeziora. Obszar gminy odwadniają dopływy Drwęcy: prawoboczne – Struga Wąbrzeska i Struga Kujawska (Kujawka) oraz lewoboczne – Ruziec, Lubianka i Struga Dobrzyńska (Radomińska).

Drwęca - jest prawobocznym dopływem Wisły. Jest to rzeka pojezierna, silnie meandrująca, wypływająca z Pojezierza Mazurskiego w rejonie Wzgórz Dylewskich. Całkowita jej długość wynosi 207 km, a powierzchnia zlewni 5 363 km2. W granicach województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się 116,8 km rzeki, zaś w granicach gminy Golub-Dobrzyń - około 30 km.

Struga Wąbrzeska jest prawostronnym dopływem Drwęcy. Całkowita jej długość wynosi 34,4 km, przy czym przez teren gminy płynie niespełna 10 km dolnego odcinka cieku.

Struga Kujawska (Kujawka) – jest prawostronnym dopływem Drwęcy. Jej długość wynosi 17,6 km, przy czym na terenie gminy położony jest 11-kilometrowy środkowy i dolny odcinek cieku. Zlewnia Strugi Kujawskiej jest obszarem typowo rolniczym. Sama rzeka w górnym i środkowym odcinku pozbawiona jest naturalnej biologicznej (zalesienia, zadrzewienia) strefy ochronnej. Grunty orne często dochodzą bezpośrednio do linii brzegowej. Wskaźnik lesistości wynosi zaledwie 8,1% powierzchni zlewni. Lasy zlokalizowane są w dolnej części zlewni.

Lubianka – jest lewostronnym dopływem Drwęcy. Jej długość wynosi 40 km. Jest typową rzeką pojezierną. Zlewnia jest prawie bezleśna o typowo rolniczym charakterze. Rolnictwo, zakłady przemysłu rolno-spożywczego oraz zwodociągowane wsie, przy braku sieci kanalizacyjnych, to obecnie najpoważniejsze źródło zagrożenia wód powierzchniowych, nie tylko Lubianki.

Ruziec ma łączną długość 42,5 km. Jego dorzecze charakteryzuje się gęstą siecią wodną. Rzeka w swym biegu wykorzystuje malownicze rynny polodowcowe, których zbocza często przekraczają 30 m wysokości. Zlewnia jest typowo rolnicza. Brak większych źródeł zanieczyszczeń punktowych. Za względu na użytkowanie rolnicze przeważają zanieczyszczenia obszarowe.

Struga Radomińska, zwana także Strugą Dobrzyńską lub Dobrzynką bierze początek z mokradeł na terenie gminy Brzuze (powiat rypiński). Długość cieku wynosi 15,7 km, a powierzchnia jego dorzecza 34,4 km2. Struga płynie wykorzystując płytką i wąską rynnę polodowcową. Cechą charakterystyczną Strugi jest zachwiany jej reżim hydrologiczny, gdyż w okresach długotrwałej suszy zmniejsza się drastycznie przypływ wody, aż do sporadycznych zaników wody.

Na terenie gminy Golub-Dobrzyń znajduje się jedenaście jezior (pow. 1 ha), z których największe to: Owieczkowo (30,2 ha), Gajewo I (Oszczywik) (19,3 ha), Grodno (18,6 ha), Plebanka (14,9 ha), Słupno (14,1 ha).  Są to w większości jeziora rynnowe, długie, wąskie i stosunkowo głębokie. Jezioro Owieczkowo znajduje się w północno-zachodniej części gminy w pobliżu wsi o tej samej nazwie. Powierzchnia jeziora wynosi 30,2 ha, a objętość wody 734,0 tys. m3. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 5,3 m. Jezioro Grodno znajduje się w południowej części gminy. Powierzchnia jeziora wynosi 18,6 ha, a objętość wody 780,5 tys. m3. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 7,8 m. Na wschodnim brzegu jeziora znajduje się gminny ośrodek turystyczno-wypoczynkowy z zapleczem noclegowym i gastronomicznym. Obrzeża jeziora Grodno i sąsiedniego jeziora Słupno to tereny rozwoju budownictwa letniskowego. Ponadto nad jeziorem Gajewo prowadzi działalność ośrodek wypoczynkowo-wędkarski.

Obszar gminy Golub-Dobrzyń znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) wyznaczonych w celu ochrony przed degradacją zasobów wody pitnej. Wody gruntowe na terenie gminy występują w dwóch poziomach. Poziom holoceński zalega najpłycej (tzw. „wierzchówki”) i jest uzależniony głównie od opadów atmosferycznych. Ze względu na niską jakość wody i duże wahania nie ma większego znaczenia. Wody plejstoceńskie reprezentowane są przez trzy poziomy. Związane one są z osadami piaszczysto-żwirowymi serii międzymorenowej. Zalegają na głębokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Jakość tych wód jest zdecydowanie lepsza gdyż warstwy glin morenowych tworzą warstwę izolacyjną przed migracją zanieczyszczeń z powierzchni ziemi. Natomiast w obrębie doliny Drwęcy ze względu na brak nieprzepuszczalnej warstwy izolacyjnej pierwszy poziom plejstoceński nie jest chroniony przed migracją zanieczyszczeń.

Charakterystyczną cechą klimatu obszaru opracowania jest jego przejściowość - pomiędzy klimatem morskim a kontynentalnym. Według klasyfikacji Okołowicza gmina Golub-Dobrzyń położona jest w zachodniej części warmińsko-mazurskiej dzielnicy klimatycznej. Najwyższe średnie miesięczne temperatury powietrza notowane są w lipcu (17,6°C), natomiast najniższe w styczniu (-2,6°C). Termiczne lato ze średnią dobową temperaturą powietrza ponad 15°C trwa tutaj około 90 dni – zaczyna się w drugiej dekadzie czerwca, a kończy się w pierwszych dniach września. Termiczna zima ze średnią temperatura dobową poniżej 0°C trwa około 91 dni – od początku grudnia do początku marca. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 200 – 215 dni. Średnie roczne usłonecznienie obszaru gminy wynosi 4,4 godz./dobę. Najwięcej godzin ze słońcem notuje się w czerwcu (8,2), najmniej w grudniu (0,8). Dni pogodne najczęściej występują na wiosnę (w marcu) i jesienią (w październiku). Najwięcej dni pochmurnych notuje się późną jesienią i zimą.

Średni opad roczny wynosi około 550-600 mm. Najwyższe średnie miesięczne sumy opadów przypadają na lipiec (od 50 do 90 mm) a najniższe w miesiącu lutym (30-35 mm). Na obszarze gminy średnio aż przez 150-160 dni notowany jest opad atmosferyczny.

Wiatry najczęściej wieją z sektora południowego na które przypada 52% częstości. Nieco rzadziej wieją z sektora zachodniego (42,5% częstości). Najrzadziej notowane są wiatry z sektora północnego (15,6% częstości). Cisze atmosferyczne notowane są w 16,7% przypadków.

##### 2.3 Zasoby surowców naturalnych i odnawialnych źródeł energii

Na powierzchni całego obszaru gminy Golub-Dobrzyń zalegają osady czwartorzędowe. Ich miąższości jest znaczna, lokalnie przekracza 100 m. Są to osady lodowcowe, wodnolodowocowe, rzeczne, jeziorne, oraz biogeniczne. Baza surowców użytecznych w takich osadach jest uboga. Występujące na terenie gminy kruszywa są wieku czwartorzędowego.

Na terenie gminy występują udokumentowane złoża surowców naturalnych.

- złoże Olszówka o objętości złoża 8,8 tys. m3 i zasobach bilansowych 68 tys. ton,

- złoże Pusta Dąbrówka o objętości złoża 133,5 tys. m3 i zasobach bilansowych 2108 tys. ton,

- złoże Smolniki o objętości złoża 60,6 tys. m3 i zasobach bilansowych 380 tys. ton,

Obecnie na niewielką skalę eksploatacja kruszywa jest prowadzona w kilku miejscach na obszarze gminy. Złoża kruszywa znajdujące się w obrębie terasy nadzalewowej Drwęcy na terenie wsi Pusta Dąbrówka i Smolniki nie będą eksploatowane ze względu na potrzeby ochrony krajobrazu doliny Drwęcy oraz obecne użytkowanie ziemi (przeważnie tereny leśne Lasów Państwowych).

Do odnawianych źródeł energii zalicza się: słońce, wiatr, wody płynące, ciepło geotermalne i biomasa. Podczas produkcji energii z tych źródeł nie powstają odpady, tym samym chronione jest środowisko naturalne.

Energię słoneczną wykorzystuje się dla celów ogrzewania budynków oraz podgrzewania wody. Energię pozyskuje się w kolektorach słonecznych, idea ich pracy polega na pochłanianiu energii promieniowania słonecznego, jakie do nich dociera i przekazywanie go drogą konwekcji do instalacji grzewczej. Położenie geograficzne gminy Golub-Dobrzyń, podobnie jak i całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego powoduje, że sprawność takich urządzeń nie jest największa. Większe możliwości ich wykorzystania występują w okresach od wiosny do jesieni (ponad 80% dni nasłonecznionych) do podgrzewania wody użytkowej. Dotychczas na terenie gminy, jak i na terenie całego powiatu brak jest większych instalacji wykorzystujących tę energię.

Zasoby energii wiatru są praktycznie niewyczerpalne. Ocenia się, że na 2/3 terytorium Polski występują korzystne warunki do rozwoju energetyki wiatrowej. Przy obecnym stanie urządzeń do ekonomicznie uzasadnionej produkcji energii z wiatru konieczna jest by na wysokości 30 m nad ziemią średnioroczna prędkość wiatru wynosiła min 4 m/s. Niestety na większości terenu gminy warunek ten nie jest spełniony. Jednakże zastosowanie bardzo nowoczesnych urządzeń oraz lokalizowanie elektrowni wiatrowych na terenach „o małej szorstkości” (0-1 wg klasyfikacji duńskiej) i łączenie ich w farmy wiatrowe daje możliwości rozwoju tego rodzaju energetyki. Obiekty elektrowni wiatrowych oprócz ingerencji w krajobraz w żaden sposób nie oddziaływują negatywnie na środowisko. W chwili obecnej na terenie gminy istnieje jedna elektrownia wiatrowa (Wrocki).

##### 2.4 Położenie na tle obszarów chronionych

Na obszarze gminy Golub-Dobrzyń znajdują się zarówno wielkoprzestrzenne formy ochrony krajobrazu, jak i formy indywidualnej ochrony przyrody. Na terenie gminy znajduje się jeden rezerwat przyrody.

Celem uznania rezerwatu „Rzeka Drwęca" jest ochrona środowiska wodnego i ryb w nim bytujących, w szczególności pstrąga, łososia, troci i certy. Rezerwat został uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. (Monitor Polski nr 71, poz. 302). Ochroną objęto koryto rzeki wraz z przybrzeżnym pasem o szerokości 5 m po obu stronach rzeki. Ww. Zarządzenie wprowadza na terenie rezerwatu szereg zakazów m.in. zakaz przegradzania rzeki urządzeniami uniemożliwiającymi rybom swobodny przepływ, niszczenia i usuwania oraz jakiejkolwiek eksploatacji roślinności wodnej, wycinania drzew i krzewów, wycinania trzciny, sitowia i innych roślin oraz koszenia trawy. Na terenie gminy Golub-Dobrzyń znajduje się część rezerwatu o powierzchni 96,9 ha, na terenie sołectw Skępsk, Podzamek Golubski, Kujawa, Lisewo, Pusta Dąbrówka, Białkowo i Paliwodzizna. Na obszarze rezerwatu przyrody obowiązują najbardziej rygorystyczne reżimy ochronne i ściśle określone zasady gospodarowania, które należy uwzględniać w bieżącej i planowanej działalności gospodarczej. Wszystkie działania w zakresie zagospodarowania brzegów rzeki (w tym dla potrzeb turystyki i rekreacji) należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

Obszary chronionego krajobrazu to wyróżniające się przyrodniczo i krajobrazowo tereny o zróżnicowanych typach ekosystemów, chronione ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub ze względu na istniejące bądź odtwarzane korytarze ekologiczne.

Na obszarze gminy Golub-Dobrzyń znajduje się część obszaru chronionego krajobrazu „Obszar doliny Drwęcy”, który chroni malowniczy krajobraz klasycznie wykształconej pradoliny Drwęcy z kompleksami leśnymi i licznymi jeziorami. Obszar został wyznaczony Rozporządzeniem Nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego nr 27, poz. 178 z późniejszymi zmianami). Gospodarowanie na obszarach chronionego krajobrazu nie podlega szczególnie rygorystycznym reżimom ochronnym, jednak ww. akty prawne ustalają zestaw zasad gospodarowania, które należy uwzględniać w pracach planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz w bieżącej działalności gospodarczej. Należy tu wymienić m.in. zakaz lokalizowania obiektów przemysłowych i rolniczych uciążliwych dla środowiska, unikanie lokalizacji obiektów z rozbudowaną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, maksymalne ograniczenie przekształceń powierzchni ziemi, zachowanie i pomnażanie zasobów zieleni. Powierzchnia obszaru chronionego krajobrazu na terenie gminy Golub-Dobrzyń wynosi 10463 ha, co stanowi 53,0% ogólnej powierzchni gminy. Jest to wartość wyższa niż średnia dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego i województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem ochrony pomników przyrody, zarówno ożywionej, jak i nieożywionej jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, tworów przyrody odznaczających się indywidualnymi i niepowtarzalnymi cechami. Na terenie gminy Golub-Dobrzyń znajdują się następujące pomniki przyrody:

  - skupienie 3 dębów szypułkowych w parku w Sokołowie,

  - skupienie 2 dębów szypułkowych w parku w Słuchaju,

  - skupienie 2 drzew: dąb szypułkowy i lipa drobnolistna w parku w Karczewie,

  - skupienie 2 dębów szypułkowych w parku w Karczewie,

  - dąb szypułkowy w parku w Gajewie,

  - dąb szypułkowy obok dworu w Owieczkowie,

  - skupienie 2 drzew: dąb szypułkowy i lipa drobnolistna w parku w Sokołowie,

  - dąb szypułkowy dwupienny w Cieszynach,

  - wiąz polny w parku w Ostrowitem,

  - skupienie 4 lip drobnolistnych przy kościele w Ostrowitem,

  - jesion wyniosły w parku w Pustej Dąbrówce,

  - dąb szypułkowy w parku w Gałczewku,

  - dąb szypułkowy w Konstancjewie,

  - skupienie 3 dębów szypułkowych w oddz. 121k leśnictwa Bobrowisko,

  - skupienie 3 drzew: modrzew europejski i 2 dęby szypułkowe w parku w Karczewie,

  - stanowisko czereśni ptasiej w oddziale 246a leśnictwa Paliwodzizna.

W stosunku do ww. drzew wprowadzono ochronę polegającą na stosowaniu zakazów i wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzew, zrywania pączków, kwiatów, owoców i liści, zanieczyszczania terenu w pobliżu drzew, umieszczania tablic, napisów i innych znaków oraz wznoszenia budowli w pobliżu drzew.

Rozporządzeniem Nr 22/96 Wojewody Toruńskiego z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody położonych na terenie województwa toruńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego nr 15, poz. 88) uznano na terenie gminy Golub-Dobrzyń kilkadziesiąt obiektów o łącznej powierzchni 103,8 ha. Ochrona objęto śródleśny bagna, mokradła, torfowiska, bezodpływowe starorzecza przeważnie w obniżeniach terenowych. W stosunku do użytków wprowadzono następujące zakazy: zmiany stosunków wodnych, wydobywania surowców mineralnych i torfu, zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, z wyjątkiem owoców i grzybów, stosowania środków chemicznych itp. Na terenie gminy nie występują uznane użytki ekologiczne na gruntach innych form własności niż Lasy Państwowe.

System ekologiczny gminy Golub-Dobrzyń nie jest jeszcze optymalnie wykształcony. Należy jednak zwrócić uwagę, że obszar chroniony zajmuje tylko część gminy. Obejmuje głównie tereny leśne i użytki zielone. Brak natomiast form ochrony przyrody i krajobrazu w rolniczej części gminy. Dalsze rozpoznawanie zasobów przyrody i ich waloryzacja powinna pozwolić na objęcie ochroną prawną kolejnych obszarów i obiektów.

## Ocena stanu środowiska na terenie gminy Golub-Dobrzyń

##### Wprowadzenie

Oceny stanu środowiska gminy Golub-Dobrzyń dokonano głównie w oparciu o dane Inspekcji Ochrony Środowiska publikowane w corocznych  Raportach o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego; wykorzystano ponadto materiały Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu.  Należy podkreślić, że stopień rozpoznania i oceny poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy nie jest równomierny.   Według danych najnowszego Raportu  za rok 2002 na terenie gminy Golub-Dobrzyń monitoring środowiska obejmował pomiary poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych.  Nie prowadzono stałych badań w zakresie poziomu zanieczyszczenia gleb, a pomiary hałasu miały charakter okresowych badań warunków akustycznych wzdłuż głównych tras komunikacyjnych. Ponadto na terenie gminy nadzorowano, w ramach monitoringu lokalnego oraz bieżącej działalności kontrolnej, zakłady przemysłowe i inne obiekty prowadzące działalność, a w ramach nadzoru sanitarnego: wodociągi zakładowe i publiczne oraz kąpieliska na wodach otwartych.

##### Wody powierzchniowe

#### 3.2.1 Stanu czystości wód powierzchniowych płynących

Według danych zawartych w Raporcie o stanie środowiska województwa kujawkso-pomorskiego w roku 2002 (oraz w poprzednich raportach z lat 1999-2001) monitoring wód płynących obejmował w gminie Golub-Dobrzyń następujące rzeki: Drwęcę, Strugę Kujawską, Strugę Wąbrzeską, Ruziec, Lubiankę, Strugę Radomińską (Dobrzyńską).  Według tych opracowań ocena stanu czystości badanych rzek przedstawia się następująco:

Drwęca - jest prawobocznym dopływem Wisły. Jest to rzeka pojezierna, silnie meandrująca, wypływająca z Pojezierza Mazurskiego w rejonie Wzgórz Dylewskich. Całkowita jej długość wynosi 207 km, a powierzchnia zlewni 5 363 km2. W granicach województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się 116,8 km rzeki, zaś w granicach gminy - około 30 km. Drwęca jest ichtiologicznym rezerwatem przyrody, mającym na celu ochronę ryb łososiowatych. Wraz z doliną, jest obszarem chronionego krajobrazu i rozwijającym się rejonem turystycznym. W Lubiczu, 11 km przed ujściem do Wisły, zlokalizowane jest ujęcie wody pitnej dla mieszkańców Torunia, pobierające średnio w 2002 roku  30,4 tys. m3/d wody. Drwęca jest osią hydrologiczną gminy Golub-Dobrzyń, do której obustronnie spływają cieki odprowadzające wody z jej terenu, ale również z gmin sąsiednich.  Z uwagi na znaczenie gospodarcze i przyrodnicze, rzeka Drwęca jest stałym obiektem badań monitoringowych.  Na terenie gminy zlokalizowane są 2 stałe punkty pomiarowo-kontrolne.

Wyniki badań z roku 2002 wykazały, że rzeka prowadzi wody pozaklasowe, a najbardziej niekorzystnym parametrem był wskaźnik chlorofilu „a”, nie odpowiadający normom dopuszczalnym. Na poziomie III klasy utrzymywały się wskaźniki azotynów, fosforu ogólnego i  miana coli. Pozostałe wskaźniki kształtowały się na poziomie klas I i II.

Struga Kujawska – jest prawostronnym dopływem Drwęcy. Jej długość wynosi 17,6 km, przy czym na terenie gminy położony jest 11-kilometrowy środkowy i dolny odcinek cieku. Zlewnia Strugi Kujawskiej jest obszarem typowo rolniczym. Sama rzeka w górnym i środkowym odcinku pozbawiona jest naturalnej biologicznej (zalesienia, zadrzewienia) strefy ochronnej. Grunty orne często dochodzą bezpośrednio do linii brzegowej. Wskaźnik lesistości wynosi zaledwie 8,1 % powierzchni zlewni. Lasy zlokalizowane są w dolnej części zlewni.

Wyniki badań przeprowadzonych w roku 1999 wskazują, że klasyfikacja wód Strugi Kujawskiej odpowiadała normom III klasy. Decydujący wpływ na klasyfikację miały wskaźniki biogenne, miano coli oraz częściowo utlenialność (Mn). Z biegiem rzeki wyraźnie widoczna była poprawa czystości. Najbardziej niekorzystne warunki stwierdzono w górnym odcinku Strugi, gdzie zlewnia charakteryzuje się intensywnym rolniczym użytkowaniem oraz dużym stopniem zmeliorowania gruntów.

Ruziec – jest lewobocznym dopływem Drwęcy, uchodzącym na 39,0 km jej biegu (tuż poniżej Golubia-Dobrzynia). Długość rzeki wynosi 42 km, przy czym przez teren gminy Golub-Dobrzyń płynie ponad 10 km dolnego odcinka rzeki. Zlewnia Ruźca jest obszarem wybitnie rolniczym. Grunty orne zajmują powierzchnię 80 % całkowitej powierzchni. Lasy zajmują zaledwie 6,2 % powierzchni zlewni i nie stanowią zwartych kompleksów.

Badania prowadzone w roku 2001 wykazały na tle innych rzek regionu, stosunkowo korzystny stan czystości wód. Jakość wód Ruźca kształtowała się na granicy klas II/III. Niewielkie przekroczenie granic klasy II obserwowano poniżej Jeziora Ruduskiego (wskaźnik chlorofilu „a”) oraz na stanowisku ujściowym (wskaźnik azotynów). Pozostałe wskaźniki spełniały wymogi klas I i II.

Struga Wąbrzeska – jest również prawostronnym dopływem Drwęcy. Całkowita jej długość wynosi 34,4 km, przy czym przez teren gminy płynie niespełna 10 km dolnego odcinka cieku. Zlewnia dolnego odcinka Strugi jest w dużym stopniu zalesiona i w minimalnym stopniu narażona na zanieczyszczenia. Znaczny ładunek zanieczyszczenia Struga otrzymuje w górnym (miasto Wąbrzeźno) i środkowym biegu (rolnicze zagospodarowanie zlewni).

Badania jakości wód, prowadzone w roku 1994 wykazały, że dolny odcinek Strugi prowadził wody zanieczyszczone (pozaklasowe). Decydujący wpływ miały wskaźniki biogenne: azotyny i związki fosforu.  Znacznie wyższy poziom zanieczyszczenia notowano w górnym i środkowym odcinku rzeki. Dolny bieg cieku, przy braku istotnych źródeł zagrożeń charakteryzowała wyraźna poprawa jakości wód, co świadczy o doskonałych warunkach dla procesów samooczyszczania. Dlatego też ten odcinek Strugi wymaga szczególnej ochrony.

Lubianka – jest lewostronnym dopływem Drwęcy. Jej długość wynosi 40 km, przy czym na terenie gminy przebiega dolny odcinek (ok. 4 km), wyznaczający granicę z gminą Ciechocin.  Lubianka jest typową rzeką pojezierną. Jeziora w zlewni Lubianki charakteryzują się znacznym stopniem eutrofizacji, spowodowanym bezleśną zlewnią, o typowo rolniczym charakterze. Rolnictwo, zakłady przemysłu rolno-spożywczego oraz zwodociągowane wsie, przy braku sieci kanalizacyjnych, to obecnie najpoważniejsze źródło zagrożenia wód powierzchniowych rzeczki.  Badania stanu czystości wód prowadzone w roku 1997 wykazały, że poniżej jeziora Kijaszkowo (gm.Czernikowo) notowano niskie natlenienie (letnia przyducha) oraz ponadnormatywną zawartość związków biogennych. Odcinek ujściowy Lubianki charakteryzował się również pozaklasową jakością (z uwagi na fosfor ogólny i zawartość chlorofilu „a”).  Z biegiem rzeki obserwowano wzrost natlenienia, niewielki spadek zawartości związków fosforu i poprawę stanu sanitarnego.

Struga Dobrzyńska (Radomińska) - jakość wód Strugi nie była badana od 1987 roku. Stwierdzono wówczas na stanowisku w Bocheńcu pozaklasowy poziom zanieczyszczeń w szerokim zakresie wskaźników.  Do Strugi odprowadzane są oczyszczone ścieki z gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Radominie, a w dolnym odcinku wody opadowe z terenu miasta Golubia-Dobrzynia.

3.2.2 Stan czystości jezior

Na terenie gminy Golub-Dobrzyń znajduje się jedenaście jezior (pow. 1 ha), z których największe to: Owieczkowo (30,2 ha), Gajewo I (Oszczywik) (19,3 ha), Grodno (18,6 ha), Plebanka (14,9 ha), Słupno (14,1 ha).  Są to jeziora polodowcowe o charakterze rynnowym lub wytopiskowym. Większość stanowią zbiorniki odkryte położone w terenach rolniczych. Na terenie gminy znajdują się tylko dwa jeziora o powierzchni przekraczającej 20 ha. Są to typowe jeziora rynnowe, długie, wąskie i stosunkowo głębokie.  Badaniami WIOŚ objęte było jedno jezioro: Owieczkowo, a na jeziorach Grodno i Słupno kontrolowano stan kąpielisk.  Jezioro Owieczkowo znajduje się w północno-zachodniej części gminy w pobliżu wsi o tej samej nazwie. Powierzchnia jeziora wynosi 30,2 ha, a objętość wody 734,0 tys. m3. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 5,3 m. Pod względem stanu czystość jezioro nie kwalifikuje się  do żadnej z klas czystości śródlądowych wód powierzchniowych. Jezioro Grodno znajduje się w południowej części gminy. Powierzchnia jeziora wynosi 18,6 ha, a objętość wody 780,5 tys. m3. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 7,8 m. Na wschodnim brzegu jeziora znajduje się gminny ośrodek turystyczno-wypoczynkowy z zapleczem noclegowym i gastronomicznym. Obrzeża jeziora Grodno i sąsiedniego jeziora Słupno to tereny rozwoju budownictwa letniskowego. Ponadto nad jeziorem Gajewo prowadzi działalność ośrodek wypoczynkowo-wędkarski.

##### 3.3 Wody podziemne

Na terenie gminy Golub-Dobrzyń badania jakości wód podziemnych prowadzi się w ramach monitoringu regionalnego. W sieci monitoringu znalazły punkty pomiarowe w Konstancjewie (ujęcie na terenie Nadleśnictwa Konstancjewo), w Golubiu-Dobrzyniu (ujęcie komunalne nr 1 na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji). Obydwa punkty obejmują czwartorzędowy poziom wodonośny i znajdują się poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Ujęcie w Konstancjewie charakteryzuje się stosunkowo wysoką zawartością fosforanów oraz sporadycznie występującym podwyższonym stężeniem metali ciężkich i związków azotu. Jakość wód oscylowała na granicy klas wysokiej - Ib i średniej – II. Zmienność jakości wód na tym ujęciu spowodowana może być płytkim ich zaleganiem (głębokość stropu warstwy wodonośnej wynosi zaledwie 2 m).

Dużą zmiennością charakteryzują się również wody badane na terenie Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Golubiu-Dobrzyniu (zlokalizowane w Białkowie, ujęcie nr 1). Klasyfikację na tym stanowisku wyznacza zmienna zawartość żelaza, która w roku 2000 dwukrotnie przekraczała granicę dopuszczaną dla klasy III – niskiej jakości. W kolejnych latach stężenie tego wskaźnika było wyraźnie niższe, jakość wód w roku 2001 spełniała wymogi klasy  Ib, a w roku 2002 stwierdzono średnią II klasę jakości.

### Tab. 1 Klasyfikacja jakości zwykłych wód podziemnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń

| Nazwa | Seria | Ilość wyników w poszczególnych klasach jakości wód |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pom. | Wskaźniki nietoksyczne | Wskaźniki toksyczne | Uwagi |
|  | Rok | Ia | Ib | II | III | Ia | Ib | II | III |  |
| Konstancjewo | 1996 | 17 | 4 | 2 PE,Utl | 1 PO4 | 5 | 5 | Utl. | 0 |  |
|  | II 1996 | 16 | 4 | 2 PE, PO4 | 0 | 7 | 2 | 0 |  |  |
|  | 1997 | 15 | 3 | 2 PE,Utl | 1 PO4 | 6 | 2 | NO2 | 0 |  |
|  | II 1997 | 16 | 3 | 2 PE, PO4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | 1998 | 12 | 3 | 2 PE,PO4 | 0 | 2 | NO3, Cu | 0 | 0 |  |
|  | 1999 | 14 | 2 | 1 PE | 1 PO4 | 2 | 3 | 1O3 | 0 |  |
|  | 2000 | 16 | 7 | 2 PE, PO4 | 1 Mn | 7 | 3 | Cr | 0 |  |
|  | 2001 | 18 | 6 | PE, O4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | II 2001 | 18 | 6 | 1 | 1 PO4 | 9 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | 2002 | 16 | 8 | 1 PE | 1 PO4 | 8 | 3 | 0 | 0 |  |
| Golub-Dobrzyń (Białkowo) | 2000 | 14 |  | 4 | 1 Fe | 6 | 4 | 1 | 0 | Fe-10,1 mg/dm3 - poza klasą |
|  | 2001 | 18 | 5 | 3 PE, Mn, Fe | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | II 2001 | 16 | 7 | 3 PE, Mn, Fe | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | 2002 | 14 | 8 | 4 PE, Fe Mn,Corg, | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |  |

Objaśnienia:

| Klasa Ib wysokiej jakości | Klasa II Średniej Jakości | Klasa III Niskiej Jakości | Nie Odpowiada klasyfikacji |
| --- | --- | --- | --- |

Mt – mętność, Fe – żelazo,  Mn – mangan,  PE - przewodnictwo elektryczne, PO4 – fosforany, Corg – węgiel organiczny, NO2 – azotyny, NO3 – azotany, Utl – utlenialność Mn,

B – bar,  Cr – chrom,  Cu – miedź,  Si - krzemionka

Z przedstawionej tabeli wynika, że wody podziemne w badanych ujęciach na terenie gminy Golub-Dobrzyń charakteryzują się średnią i wysoką jakością, na pograniczu klasy Ib i II.  Potwierdzają to wyniki kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu, według których wodociągi i ujęcia publiczne terenie powiatu posiadają wody o odpowiednich parametrach fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Należy podkreślić, że ocena ta dotyczy ujęć bazujących na wodach czwartorzędowych głębszych poziomów wodonośnych, izolowanych utworami nieprzepuszczalnymi.  Gorzej przedstawia się stan czystości wód ujmowanych w badanych studniach publicznych (awaryjnych) bazujących z reguły na płytkich wodach I poziomu wodonośnego. Wg danych PSSE w Golubiu-Dobrzyniu za  roku 2002, na 11 badanych ujęć studziennych na terenie gminy, w 8 stwierdzono złą jakość wód pod względem parametrów fizyko-chemicznych (dot. wody surowej).

##### 3.4  Powietrze atmosferyczne

Na terenie gminy Golub – Dobrzyń, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadził w latach 1996 - 2001 badania zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu metodą pasywną w 2 punktach pomiarowych z miesięczną ekspozycją próbników: w pobliżu granicy z miastem Golub – Dobrzyń (przy Centrali Nasiennej) oraz w Macikowie.

Tab. 2 Wyniki pomiarów imisji pasywnej SO2 i NO2 z lat 1996 - 2001 r. w gminie Golub - Dobrzyń

| Lp. | Lokalizacja punktu | stężenie średnie roczne SO2 (µg/m3) | stężenie średnie roczne NO2 (µg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1996r. | 1997r. | 2000/2001 | 1996r. | 1997r. | 2000/2001 |
| 1 | Golub-Dobrzyń, przy Centrali Nasiennej | 12,4 | 17,3 | - | 11,2 | 12,4 | - |
| 2 | Macikowo | 14,1 | 19,7 | 5,8 | 9,7 | 12,2 | 9,8 |

* 2000/2001– oznacza 12-miesięczną serię pomiarową (II półrocze 2000 r. i I półrocze 2001 r.).

Zastosowana metoda analityczna wykorzystuje pasywne pobieranie próbek. Polega ono na ekspozycji w badanym powietrzu próbnika pasywnego o średnicy 25 mm i głębokości 10 mm. Próbnik wykonany jest z barwionego na czarno polietylenu w celu wyeliminowania wpływu światła słonecznego. Dla zwiększenia dokładności pomiarów, w każdym punkcie pomiarowym zawieszano po 3 próbniki pasywne na ekspozycję miesięczną, a za wynik końcowy przyjęto średnią arytmetyczną z wyników z trzech próbników.

Na podstawie uzyskanych wyników z lat 1996-2001 można stwierdzić, że pod względem zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki stan czystości powietrza w gminie kształtuje się na średnim poziomie na tle powiatu golubsko - dobrzyńskiego. Najwyższe stężenia średnie roczne dwutlenku siarki zanotowano w 1997 roku: w pobliżu Centrali Nasiennej - 17,3 µg/m3, a w Macikowie – 19,7 µg/m3. Natomiast najniższe, w 12-miesięcznym okresie pomiarowym 2000/2001 r. - 5,8 µg/m3.

Roczne przebiegi stężeń miesięcznych z maksimum w sezonie grzewczym i minimum w lecie w obu punktach pomiarowych wskazują na dominującą emisję energetyczną w ogólnej emisji dwutlenku siarki w gminie. Zaobserwowana korzystna wieloletnia tendencja zmian stężenia dwutlenku siarki w powietrzu atmosferycznym w gminie obserwowana jest również na terenie całego kraju.  W przypadku wyników badań dwutlenku azotu z lat 1996 – 2001, rejestrowane stężenia średnie roczne wynosiły od 9,7 do 12,4 µg/m3. Poziom stężeń w wieloleciu utrzymywał się w obu punktach pomiarowych na podobnym poziomie. Nie zanotowano przekroczenia dopuszczalnego stężenia, które w latach 1996 - 1997 wynosiło 50 µg/m3, a od 1998 roku 40 µg/m3. W rocznych przebiegach stężeń miesięcznych NO2 zaznacza się dominacja sezonu zimowego nad letnim. Fakt takiej sezonowości stężeń dwutlenku azotu wskazuje na dominującą emisję tego zanieczyszczenia ze źródeł energetycznych.

## Na terenie gminy Golub-Dobrzyń zlokalizowanych jest kilkanaście obiektów będących źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Są to z reguły kotłownie osiedlowe, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego (mleczarnie, gorzelnie) oraz inne drobne zakłady i wytwórnie.  Na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu ustalono, że na terenie gminy zlokalizowane są następujące większe źródła emisji:

## Gorzelnia Wrocki

  - OSM Ostrowite

  - PPH „Hetman”, Zakład Utylizacyjny w Olszówce

  - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drobud” Sp. z o.o. – Wytwórnia Mas Bitumicznych w Białkowie

## 5.   Spółdzielnia Mieszkaniowa w Owieczkowie:

- kotłownia osiedlowa w Owieczkowie

- kotłownia osiedlowa w Sokołowie

- kotłownia osiedlowa we Wrockach

## Zagrożenia środowiska

##### 4.1 Hałas (komunikacyjny i przemysłowy)

Dotychczasowe badania i pomiary wskazują, że zagrożenie hałasem na terenie gminy Golub-Dobrzyń związane jest głównie z hałasem komunikacyjnym i odnosi się do terenów przyległych do głównych tras drogowych. Na terenie gminy Golub-Dobrzyń (w północnej jej części) występuje odcinek drogi krajowej nr 15 relacji Toruń – Kowalewo Pomorskie – Brodnica – Ostróda, o długości na terenie gminy około 9 km, która jest osią komunikacyjną powiatu golubsko-dobrzyńskiego.  Na terenie gminy droga ta przebiega przez miejscowości Karczewo i Wrocki.  Zasadniczy szkielet układu komunikacyjnego gminy Golub-Dobrzyń stanowią drogi wojewódzkie nr 534 Lipnica – Golub-Dobrzyń – Rypin, nr 554 Golub-Dobrzyń – Kowalewo Pomorskie i nr 555 Golub-Dobrzyń – Zbójno. Uzupełnienie tego układu stanowią drogi powiatowe. Są to drogi o nawierzchni bitumicznej.

O wielkości emisji poziomu dźwięku od tras komunikacyjnych decyduje głównie natężenie ruchu pojazdów i udział w nim transportu ciężkiego. Dane literaturowe wskazują, że strefy negatywnego oddziaływania akustycznego wynoszą w przypadku dróg:

- autostrad, dróg ekspresowych i krajowych o SDR powyżej 10 tys. pojazdów -do 200 m, a o SDR 5-10 tys. pojazdów - do 160 m,

- wojewódzkich o natężeniu powyżej 5 tys. poj./dobę - do 160 m, a poniżej 5 tys. pojazdów - do 80 m,

- dróg powiatowych - około 50 - 80 m.

Przeprowadzony w 2000 roku generalny pomiar ruchu wykazał, że na wymienionej wyżej drodze krajowej nr 15 średni dobowy ruch (SDR) oscylował w granicach 3300 – 5800 pojazdów. Najwyższy SDR na drodze Nr l5 wynosił  5800 poj. na odcinku Toruń – Kowalewo Pom., na żadnym z odcinków SDR nie był niższy niż 3000 pojazdów na dobę.

Z pozostałych dróg wojewódzkich i powiatowych dość dużymi wartościami SDR charakteryzują się odcinki dróg: Nr 534 w Golubiu Dobrzyniu (5800 poj./dobę) i Lipnica – Golub Dobrzyń (1300 poj./dobę), Nr 554 Kowalewo Pom – Golub Dobrzyń (2400 poj/dobę), pozostałe odcinki dróg wojewódzkich charakteryzują się SRD w granicach 650 – 1200 pojazdów.

Oceniając zagrożenie hałasem komunikacyjnym przyjmuje się, że hałas o poziomie równoważnym poniżej 50 dB (w porze dziennej) nie jest uciążliwy dla człowieka. Hałas o poziomie równoważnym powyżej 70 dB uważa się za szkodliwy dla człowieka.

Wyniki prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska pomiarów hałasu w ramach tzw. monitoringu szczególnych uciążliwości akustycznych wzdłuż dróg powiatu golubsko - dobrzyńskiego wykazały, że we wszystkich punktach pomiarowych przekroczony został dopuszczalny poziom dźwięku dla poszczególnych typów przyległych do głównych dróg terenów. W gminie Golub-Dobrzyń do najbardziej zagrożonych hałasem komunikacyjnym zaliczyć należy tereny położone przy drodze krajowej nr 15 (Karczewo, Wrocki), gdzie zanotowano równoważny poziom dźwięku Leq w miesiącach maj – wrzesień, na poszczególnych odcinkach, od 70,0 do 75,3 dB (A).  Ponadto do najbardziej zagrożonych hałasem komunikacyjnym zaliczyć należy miejscowości o zwartej zabudowie, przez które przebiegają pozostałe drogi wojewódzkie i niektóre powiatowe.  Należą do nich: Ostrowite, Owieczkowo, Białkowo, Sokołowo, Wegiersk.

Hałas przemysłowy

Na terenie gminy Golub-Dobrzyń hałas przemysłowy w zasadzie nie występuje, nowiem brak jest źródeł hałasu o takim charakterze. Pewną uciążliwość hałasową o skali lokalnej, powodować mogą obiekty takie jak: oczyszczalnie ścieków (Ostrowite,Wrocki), składowiska odpadów (Białkowo), wytwórnia mas bitumicznych (Białkowo), gdzie pracują różne urządzenia techniczne (przepompownie, agregaty napowietrzające, komopaktory, rozdrabniarki), a ponadto źródłami hałasu mogą być niewielkie przetwórnie i drobne obiekty rzemieślnicze, handlowe i gastronomiczne. Według danych WIOŚ na terenie gminy Golub - Dobrzyń, w chwili tworzenia niniejszego opracowania, nie zidentyfikowano, czynnych źródeł hałasu przemysłowego o ponadnormatywnym oddziaływaniu, a także nie zanotowano dotąd zgłoszeń ludności dotyczących uciążliwości hałasowej obiektów działalności gospodarczej.

##### 4.2 Pola elektromagnetyczne

Głównymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego w dolnym paśmie wysokich częstotliwości (0,1-300 MHz) są linie i stacje elektroenergetyczne a także liczne urządzenia radiokomunikacyjne, takie jak: nadajniki radiowe, nadajniki telewizyjne, radiotelefony, stacje przekaźnikowe oraz rozmaite techniczne urządzenia przemysłowe i medyczne. Według danych literaturowych strefy o podwyższonej wartości pola elektromagnetycznego występują:

- wokół linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu 110 kV lub wyższym;

- w pobliżu instalacji radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych.

Na terenie gminy Golub-Dobrzyń występują dwie linie wysokiego napięcia – linia 110 kV przebiegająca przez tereny miejscowości Węgiersk, Białkowo, Golub-Dobrzyń, Lisewo, Owieczkowo i linia 400 kV, przebiegająca w pobliżu miejscowości Sadykierz, Handlowy Młyn, Gałczewo.

Natężenia pól elektrycznych wzdłuż linii elektroenergetycznych szybko maleją wraz z oddalaniem się od linii, osiągając w odległości od 10 do 30 m (licząc od rzutu skrajnego przewodu na powierzchnie terenu) wartość poniżej 1kV/m (dopuszczalna wg obowiązujących przepisów dla obszarów zabudowy mieszkaniowej).

Największe kontrowersje społeczne budzą inwestycje związane z lokalizacją stacji bazowych telefonii komórkowej. Według danych Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy na terenie gminy Golub-Dobrzyń zlokalizowane są dwie stacje bazowe telefonii komórkowej, w miejscowości Wrocki. Jak wynika z danych literaturowych, jak również analiz dokumentacji sporządzanych na etapie lokalizacji i budowy  stacji bazowych telefonii komórkowej, urządzenia te przy prawidłowym zainstalowaniu i wprowadzeniu zabezpieczeń związanych z dostępem do anten, charakteryzują się (na poziomie terenu) bardzo małymi natężeniami pól elektromagnetycznych (EM).  Z badań prowadzonych przez służby pomiarowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2002, w województwie kujawsko-pomorskiem (a tym także na terenie gminy Golub-Dobrzyń) nie stwierdzono przypadków przekroczeń norm dopuszczalnych w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

##### 4.3 Gospodarka odpadami

Na podstawie uzyskanych danych o ilości i rodzajach odpadów powstających w poszczególnych gminach powiatu golubsko-dobrzyńskiego ustalono, że ogólna ilość odpadów zwiezionych w 2002 roku z terenu gminy Golub-Dobrzyń wyniosła 1108 Mg . Odpady zostały unieszkodliwione głównie poprzez składowanie na składowisku w miejscowości Białkowo. Szczegółową analizę w tym zakresie zawiera odrębne opracowanie – Plan gospodarki odpadami.

##### Gospodarka wodno-ściekowa

Zaopatrzenie w wodę

Na terenie gminy Golub-Dobrzyń znajdują się 3 ujęcia wody o łącznej wydajności 23,2 m3/h; długość sieci wodociągowej wynosi 214,2 km, a liczba przyłączy 1147.  Stopień zwodociągowania gminy jest b.wysoki i wynosi ok.95%.

Tab. 3  Szacowana wielkość poboru wody

| Gmina | Liczba mieszkańców | Stopień zwodociągowania | Pobór wody (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| gm.Golub-Dobrzyń | 8223 | 95% | 657,8 |
| Powiat | 45 870 | ~92% | 4161,9 |

Podana w tabeli wielkość poboru wody, obliczona wg wskaźnika: 80 dm3/mk/d (tab.1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody - Dz.U.Nr 8, poz.70)  odpowiada rzeczywistemu poborowi wody na cele komunalne, wg danych Urzędu Gminy.

Odprowadzanie ścieków

Na terenie gminy Golub-Dobrzyń gospodarka ściekowa obejmuje 3 rodzaje rozwiązań:

- systemy kanalizacji zbiorczej wyposażone w grupowe (gminne, zakładowe) oczyszczalnie ścieków,

- systemy kanalizacji indywidualnej oparte na małych (przyzagrodowych)  oczyszczalniach ścieków,

- systemy kanalizacji indywidualnej oparte na zbiornikach wybieralnych (szambach)

Tab. 4  Zbiorcze systemy kanalizacyjne i grupowe oczyszczalnie ścieków

| Gmina Golub-Dobrzyń | Długość sieci kanalizacyjnej (km) | ilość przyłączy | Oczyszczalnie ścieków |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qśrd (m3/d) | Przepustowość/ /% obciążenia/uwagi |
| I. Ścieki bytowe: Ostrowite Wrocki Konstancjewo Sokołowo |  |  | 195 64 59 20,6 | 85 /27% 38,9 /60,8% 33 /59,2% 20,6/100% |
| Razem: | 35,8 | 185 | 338.6 | 177,5/52,4% |
| II. Ścieki przemysłowe: Gorzelnia Wrocki OSM Golub-Dobrzyń - O.P.Ostrowite |  |  | 200,0 25,0 | wody pochłodnicze ścieki technologiczne |

Tab. 5 Indywidualne systemy kanalizacyjne oparte na przyzagrodowych oczyszczalniach                        ścieków

| Gmina | Ilość przyzagrodowych oczyszczalni | Łączna przepustowość m3/d | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| gm.Golub-Dobrzyń | 111 | ok. 66 | Sokoligóra |
| Powiat | 305 | ok. 180 |  |

Przyjmując, że ilość ścieków bytowych powstających na terenie gminy Golub-Dobrzyń równa jest w przybliżeniu poborowi wody (657,8 m3/d) pomniejszonemu o zużycie na cele gospodarcze (10%), to bilans możliwości oczyszczania w istniejących oczyszczalniach (ok. 400 m3/d) jest niewystarczający.

## Najważniejsze problemy ekologiczne

Przeprowadzona analiza stanu środowiska i źródeł jego zagrożeń pozwoliła na określenie głównych problemów ekologicznych gminy Golub-Dobrzyń. Z diagnozy wynika, że do najważniejszych problemów ekologicznych należą:

- W zakresie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska:

- Nadmierne  zanieczyszczenie wód powierzchniowych.

Dotyczy to w szczególności wód płynących - rzek i mniejszych cieków. Największa rzeka - Drwęca, stanowiąca oś hydrologiczną gminy, prowadzi wody na pograniczu klasy III i n.o.n (nie odpowiadającej normom), a jej dopływy – Kujawka, Struga Wąbrzeska, Lubianka, Struga Ciechocińska klasyfikują się podobnie niekorzystnie (klasa III i n.o.n.).

- Duże zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych

Wody podziemne ujmowane na terenie gminy charakteryzują się w większości studni i ujęć, naturalnie  podwyższoną zawartością żelaza i manganu i wymagają uzdatniania.  Z uwagi na przepuszczalne podłoże gruntowe wody te zagrożone są zanieczyszczeniem ze strony ścieków odprowadzanych do gruntu (nieszczelne szamba), a z racji rozwiniętego rolnictwa, przez tzw. zanieczyszczenia obszarowe (spływy z terenów rolniczych) .

- Znaczne zagrożenie hałasem, zwłaszcza komunikacyjnym.

Wyniki prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska pomiarów hałasu w ramach tzw. monitoringu szczególnych uciążliwości akustycznych wzdłuż głównych dróg powiatu golubsko-dobrzyńskiego wykazały, że we wszystkich punktach pomiarowych przekroczony został dopuszczalny poziom dźwięku dla poszczególnych typów przyległych do drogi terenów.  W gminie Golub-Dobrzyń do najbardziej zagrożonych hałasem komunikacyjnym zaliczyć tereny położone wzdłuż drogi krajowej nr 15 (Wrocki, Tokary). Ponadto do zagrożonych hałasem komunikacyjnym zaliczyć należy miejscowości o zwartej zabudowie, przez które przebiegają pozostałe drogi wojewódzkie i niektóre powiatowe.  Należą do nich m.in.: Ostrowite, Owieczkowo, Białkowo, Sokołowo, Wegiersk.

- Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Problem okresowo uciążliwej emisji zanieczyszczeń do powietrza występuje lokalnie, w obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej – Owieczkowo, Ostrowite, Wrocki, Sokołowo (osiedlowe kotłownie, paleniska domowe) oraz w rejonach lokalizacji niektórych zakładów przetwórczych, takich jak: zakład utylizacyjny w Olszówce i gorzelnia Wrocki (odory).

- W zakresie stanu zasobów przyrodniczych

- Znaczna podatność gleb na erozję

Jednym z najważniejszych problemów ekologicznych na terenie gminy Golub-Dobrzyń jest zagrożenie gleb erozją, zarówno wietrzną jak i wodną powierzchniową. Erozja wietrzna występuje na znacznych przestrzeniach wysoczyzny morenowej w północnej, północno-zachodniej i południowo-wschodniej części gminy. Erozja wodna powierzchniowa występuje na terenach o znacznym nachyleniu – na zboczach rynien i dolin polodowcowych, w szczególności w strefach krawędziowych Drwęcy, Lubianki i Ruźca. Szczególnie procesy erozyjne nasilają się na terenach odkrytych, pozbawionych wszelkiej roślinności. Ocenia się, że na terenie gminy Golub-Dobrzyń zagrożenie erozją gleb dotyczy ok. 6 tys. ha, tj. ok. 30% powierzchni ogólnej gminy. W największej skali (ok.4000 ha), zjawiska erozji w dotyczą tzw. erozji wietrznej.

- Konieczność ochrony użytków ekologicznych na terenach rolniczych

Aktualnie na terenie gminy Golub-Dobrzyń uznano kilkadziesiąt użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 103,8 ha, jednakże wyłącznie na gruntach leśnych Lasów Państwowych.  Brak jest natomiast uznanych użytków na gruntach rolniczych.  Dalsze rozpoznawanie zasobów przyrody i ich waloryzacja powinny pozwolić na objęcie ochroną prawną kolejnych obszarów i obiektów. Na otwartych terenach rolniczych gminy istnieje bardzo wiele śródpolnych oczek wodnych, mokradeł, torfowisk, które spełniają ważną rolę w utrzymaniu bioróżnorodności terenu (m.in. w rejonie miejscowości: Gajewo, Skępsk, Słuchaj, Ostrowite, Owieczkowo, Plebanka, Ostrowy, Wądoły). Ulegają one stopniowemu zanikowi i degradacji w wyniku m.in. zabiegów agrotechnicznych i melioracyjnych.

III.  W zakresie infrastruktury komunalnej mającej wpływ na stan środowiska

- Konieczność pełnego uporządkowana gospodarki wodno-ściekowej

Na terenie gminy wskaźnik ilości ścieków poddawanych procesowi oczyszczania w istniejących oczyszczalniach grupowych (177,5 m3/d) i przydomowych (ok. 66 m3/d) do ogólnej ilości ścieków (657,8 m3/d) jest jeszcze stosunkowo niski i wynosi ok. 37 %. Decyduje o tym niedostatecznie rozwinięta sieć kanalizacyjna – wskaźnik skanalizowania gminy wynosi ok. 28 %.  Drugi ważny wniosek wynikający z analizy gospodarki wodno-ściekowej to stwierdzenie, że moce przerobowe istniejących oczyszczalniach ścieków w są wykorzystane jedynie w 52,4% (w stosunku do Qśrd).  Oznacza to, że dla zaspokojenia potrzeb gminy, w zakresie pełnego oczyszczania należy przede wszystkim dążyć do rozbudowy sieci kanalizacyjnej, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni istniejących  oraz budowy uzupełniająco oczyszczalni przyzagrodowych, w rejonach nie przewidzianych do skanalizowania. Propozycje rozwiązań koncepcyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zawierać będzie część II (programowa).

- Konieczność rozwoju systemu gospodarki odpadami

Prowadzoną w gminie Golub-Dobrzyń gospodarkę odpadami komunalnymi należy ocenić jako znacznie zaawansowaną (w skali powiatu), ale jeszcze niewystarczającą ze względu na: niski wskaźnik objęcia mieszkańców systemem zbiórki odpadów komunalnych, niski wskaźnik zbiórki surowców wtórnych, brak zorganizowanego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców gminy.

Wymienione problemy ekologiczne, w poszczególnych kategoriach, uszeregowano w kolejności odpowiadającej, zdaniem autorów Programu, wadze zagadnienia i hierarchii ważności w odniesieniu do stanu środowiska i możliwości jego poprawy.

# II. Program ochrony środowiska gminy

## Założenia wstępne

Podstawowymi dokumentami, w które „wpisują się” cele programu ochrony środowiska gminy Golub-Dobrzyń są przede wszystkim: „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”, „Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego”, „Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”, „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego” oraz „Program ochrony środowiska dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego”.

Cele ekologiczne stanowią rozwinięcie i uszczegółowienie celów w zakresie ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury służącej ochronie środowiska sformułowanych w Strategii rozwoju gminy oraz w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń.

Program, zgodnie z wolą Zamawiającego, podzielona na dwa horyzonty czasowe:

- I okres obejmujący lata 2004 –2007

- II okres kierunkowy, obejmujący lata 2008 – 2016.

## Uwarunkowania wynikające z istniejących programów i strategii

Podstawowe kierunki ochrony środowiska na terenie powiatu określa Program ochrony środowiska dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016.  Jako podstawowy cel ekologiczny na obszarze powiatu golubsko-dobrzyńskiego na lata 2004 – 2007 i w perspektywie do roku 2016 przyjęto utrzymanie i kształtowanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego powiatu w celu zwiększenia jego atrakcyjności i możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawy jakości życia mieszkańców.  W programie określono też cele szczegółowe, którymi są:

- poprawa jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza nadmiernie zanieczyszczonych dopływów Drwęcy,

- poprawa warunków klimatu akustycznego,

- zachowanie jakości wód podziemnych i ich ochrona przed zanieczyszczeniem,

- ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb,

- ochrona złóż kopalin przed nieracjonalną eksploatacją i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych,

- utrzymanie dobrego stanu aerosanitarnego powietrza, ograniczenie uciążliwości punktowych źródeł emisji,

- zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej,

- zwiększenie lesistości powiatu,

- kształtowanie systemu obszarów chronionych

- rozbudowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych,

- wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami.

Dokument zawiera zestaw działań kierunkowych w zakresie ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych (ochrona gleb, lasów, przyrody i krajobrazu oraz kopalin) oraz program działań w zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (ochrona wód, powietrza, przed hałasem, polami elektromagnetycznymi i odpadami) przy wskazaniu na rolę samorządu powiatowego w realizacji poszczególnych zamierzeń.

Podstawowymi dokumentami określającym kierunki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy są uchwalone przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń: Strategia rozwoju gminy Golub-Dobrzyń oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  W zakresie szeroko rozumianej sfery ekologii dokumenty te przewidują  m.in. zadania:

- Budowa oczyszczalni przydomowych.

- Budowa oczyszczalni zbiorczych.

- Rozbudowa kanalizacji

- Budowa płyt gnojowych i zbiorników na gnojowic.

- Zakładanie filtrów na kominy.

- Urządzanie pasów zieleni wokół źródeł emisji.

- Gazyfikacja.

- Odbudowa zbiorników retencyjnych.

- Przebudowa urządzeń melioracyjnych.

- Wprowadzenie separacji odpadów.

- Oczyszczenie oczek wodnych.

- Zadrzewienie i zakrzaczenie terenów.

## Cele ekologiczne założone w Programie

##### 3.1 Wprowadzenie

Jako podstawowy cel ekologiczny na obszarze gminy Golub-Dobrzyń przyjęto „ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego gminy”.

Realizacja celu głównego jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako powszechnie obowiązującej zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji określonych priorytetów ochrony środowiska oraz realizacji celów cząstkowych. Ocena aktualnego stanu środowiska na obszarze gminy i identyfikacja najważniejszych problemów ekologicznych upoważniają do stwierdzenia, że celami tymi są:

I. w zakresie ochrony zasobów środowiska:

- ochrona rzeki Drwęcy, jako rezerwatu przyrody oraz źródła wody pitnej,

- poprawa stanu czystości pozostałych wód powierzchniowych, w ciekach przepływających przez teren gminy oraz jeziorach,

- ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb,

- zachowanie jakości wód podziemnych i ich ochrona przed degradacją,

- zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej,

- ochrona wartościowych przyrodniczo terenów i obiektów.

II.  w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

- rozwój systemu gospodarki odpadami.

##### 3.2 Obszary priorytetowe

Na terenie gminy Golub-Dobrzyń nie ma obszarów szczególnie zagrożonych, wymagających podjęcia pilnych działań minimalizujących negatywne skutki w środowisku. Występują natomiast obszary priorytetowe w kategorii obszarów o wysokich i znaczących walorach przyrodniczych, wymagających koncentracji działań ochronnych.  Na terenie całego powiatu wytypowano 5 takich obszarów, w tym na terenie gminy Golub-Dobrzyń:

- dolina Drwęcy, na całej długości w granicach gminy, ze względu na walory przyrodnicze (rezerwat przyrody), krajobrazowe (obszar chronionego krajobrazu), zasoby wodne zasilające ujęcie wody pitnej,

- kompleks lasów na południe od Golubia-Dobrzynia oraz tereny w rejonie jezior Grodno, Słupno i Plebanka, ze względu na znaczenie dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Ponadto w skali gminy do szczególnie wartościowych przyrodniczo należą liczne parki podworskie, stanowiące skupiska cennej roślinności i drzewostanu.  Na terenie gminy znajdują się podworskie w miejscowościach: Gajewo (2,7 ha), Gałczewko (4,4 ha), Karczewo (2,3 ha), Lisak (1,4 ha), Ostrowite (3,1 ha), Owieczkowo (1,8 ha), Poćwiardowo (1,5 ha), Pusta Dąbrówka (1,0 ha), Słuchaj (2,1 ha), Sokołowo (7,0 ha) i Wrocki (0,9 ha).

## Program działań dla ochrony środowiska na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2016

##### 4.1 W zakresie ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych

4.1.1 Ochrona gleb

Obszar gminy Golub-Dobrzyń odznacza się zróżnicowaną przydatnością zasobów glebowych dla potrzeb rolnictwa. Najlepsze warunki do produkcji rolniczej występują w południowej i wschodniej części gminy, na polodowcowej wysoczyźnie morenowej zbudowanej z glin zwałowych i piasków gliniastych. Ze względu na „odkryty” charakter wysoczyzny morenowej występują tam procesy erozji gleb.

Podstawowym kierunkiem działań w zakresie ochrony zasobów glebowych jest ochrona gruntów o najlepszej przydatności rolniczej przed przeznaczaniem na cele nierolnicze. Dotyczyć to powinno w szczególności gruntów II i III klasy bonitacyjnej. Kompetencje w tym zakresie posiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wydaje zgodę na przeznaczenie nierolnicze gruntów klas bonitacyjnej I-III.  W odniesieniu do gruntów klasy IV stosowną zgodę wydaje wojewoda. Zadaniem gminy jest w tym zakresie jest właściwe planowanie przestrzenne, ochraniające tereny z najlepszymi glebami przed zabudową i zainwestowaniem. Przy przekazywaniu gleb chronionych na cele nierolnicze należy stosować obowiązek zdjęcia i zagospodarowania wierzchniej - próchnicznej warstwy gleby.

Bardzo ważnym kierunkiem działań w zakresie ochrony zasobów glebowych jest zapobieganie procesom degradacji gleb.  W części I opracowania wskazano na duże zagrożenie gleb, na terenie gminy, w wyniku erozji.  Na terenach o urozmaiconej rzeźbie terenu np. w dnie doliny Drwęcy, w strefie krawędziowej doliny Drwęcy i innych obszarach krawędziowych rynien polodowcowych i dolin wód roztopowych istnieje duże zagrożenie erozją wodną powierzchniową i wąwozową. Głównym sposobem przeciwdziałania tym procesom jest stosowanie orki wzdłuż a nie w poprzek stoku, preferowanie na stromych stokach trwałych użytków zielonych w miejsce gruntów ornych, wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień.  W zakresie przeciwdziałania procesom erozji wietrznej występującej głównie na odkrytych powierzchniach wysoczyznowych, a objawiającej się wywiewaniem cząstek próchnicznych należy wprowadzać na tereny użytkowane rolniczo różnopostaciowe formy zieleni (kępowe, szpalerowe).

Bardzo ważnym kierunkiem działań jest racjonalne stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, które oprócz zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych powodują „zmęczenie” gleby. Preferować należy stosowanie nawozów naturalnych - obornika.

Utrzymanie odpowiednich warunków wodnych w glebie zapewniają systemy melioracyjne. Należy prowadzić odpowiednią konserwację rowów i kanałów melioracyjnych przede wszystkim w celu zapewnienia ich drożności. Wadliwie funkcjonujące systemy melioracyjne (np. tylko odwadniające teren) należy sukcesywnie modernizować.

Na terenach użytkowanych rolniczo znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, w tym wzdłuż drogi krajowej nr 15 i drogi wojewódzkiej nr 534, należy wykluczyć produkcję płodów rolnych do bezpośredniej konsumpcji, np. warzyw i owoców. Wzdłuż dróg należy wyłączać z użytkowania rolniczego co najmniej kilkumetrowej szerokości pas terenu i wprowadzać zadrzewienia o funkcji izolacyjnej.

Podstawowe kierunki Programu w zakresie ochrony zasobów glebowych stanowią:

- ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed zmianą sposobu użytkowania,

- utrzymanie i odbudowa systemów melioracyjnych,

- wprowadzanie zieleni na tereny użytkowane rolniczo,

- zapobieganie procesom degradacji gleb,

- racjonalne nawożenie gleby i stosowanie środków ochrony roślin,

- wspieranie i promowanie ekologicznych sposobów produkcji rolnej,

- ochrona gleb przed zanieczyszczeniem.

Tab. 1  Program działań w  zakresie ochrony gleb na lata 2004 – 2007

| Kierunki działań/zadania | Rola samorządu gminnego | Źródła finansowania | Jednostki realizujące |
| --- | --- | --- | --- |
| Ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed zmianą sposobu użytkowania: wprowadzenie odpowiednich zapisów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | zadanie własne | - | wójt, rada gminy |
| Przeciwdziałanie erozji, głównie wietrznej i wodnej poprzez wprowadzanie zadrzewień ochronnych i odpowiednich zabiegów agroekologicznych | wspieranie | fundusze ochrony środowiska | właściciele i użytkownicy gruntów |
| Utrzymanie i odbudowa systemów melioracyjnych aktualizacja planu potrzeb w zakresie melioracji gruntów | wspieranie, inicjowanie | budżet państwa (melioracje podstawowe), użytkownicy gruntów (melioracje szczegółowe) | użytkownicy gruntów samorząd gminy |
| Racjonalne nawożenie gleb i ograniczone (do niezbędnego minimum) stosowanie środków ochrony roślin | inicjowanie | - | użytkownicy gruntów |
| Wprowadzanie ekologicznych sposobów produkcji rolnej | inicjowanie, wspieranie | fundusze ekologiczne, fundusze unijne (szkolenia) | użytkownicy gruntów |

4.1.2 Ochrona i kształtowanie zasobów leśnych

Obszar gminy Golub-Dobrzyń charakteryzuje się wysoką lesistością, wyższą od średniej dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego i województwa. Ponadto to na skutek znacznej niewielkiej podaży gruntów o niskiej przydatności rolniczej, możliwe jest dalsze zwiększenie lesistości gminy.  Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej jest jednym 
z elementów powiększania zasobów leśnych. Dla zobrazowania potencjalnych możliwości zalesień na terenie gminy Golub-Dobrzyń przedstawia się  zestawienie najsłabszych gruntów rolnych.

Tab. 2 Zestawienie gruntów najsłabszych klas bonitacyjnych

| Gmina | Powierzchnia w ha |
| --- | --- |
|  | RV | RVI | RzVI | PsVI | PszVI | VI | Razem |
| Golub-Dobrzyń | 1442 | 1304 | 113 | 51 | 30 | 9 | 3019 |
| Powiat | 3438 | 2576 | 183 | 177 | 63 | 275 | 6712 |

Z przytoczonego zestawienia wynika, że możliwości zalesienia gruntów porolnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń są bardzo duże, natomiast opracowany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Program zwiększenia lesistości do 2020 r. zakłada zalesienie na terenie gminy tylko 71 ha gruntów.

Biorąc pod uwagę znaczną potencjalnie podaż gruntów nieprzydatnych rolniczo, zaproponowano w niniejszym Programie ochrony środowiska zwiększenie zadań w tym zakresie. Zamierzenia programowe w zakresie zalesień przedstawia zamieszczona niżej tabela.  Są one sporządzone w dwóch przedziałach czasowych tj. na lata 2004-2010 i 2011-2020 (zgodnie z planem krajowym).

Tab. 3    Program zalesień na lata  2004 – 2010 i 2011 - 2020

|  | Powierzchnia do zalesienia w ha |
| --- | --- |
| Gmina | Możliwości zalesieniowe wg operatu granicy polno-leśnej | Ustalenia Woje-wódzkiego pro-gramu zwiększa-nia lesistości | RV, RVI, RzVI, PsVI, PszVI, ŁVI (razem) | Ustalenia programu |
|  |  |  |  | 2004 - 2010 | 2011 - 2020 |
| gm. Golub-Dobrzyń | 578 | 54 | 3019 | 84 | 120 |
| Powiat | 1814 | 175 | 6712 | 237 | 340 |

Głównym celem kierunkowym, założonym w niniejszym Programie, jest zwiększenie lesistości gminy do roku 2016 o około 160 ha, tj. do poziomu minimum 6700 ha (34% powierzchni gminy). Pozostałe kierunki działań w lasach to:

- minimalizacja przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne

- zalesianie gruntów porolnych, w tym optymalne kształtowanie granic polno-leśnych

- ochrona lasów i zadrzewień na terenach dolin rzecznych, obszarach źródliskowych i podmokłych

- wprowadzanie zalesień i zadrzewień na tereny stokowe zagrożone erozją.

Tab. 4  Program działań w zakresie ochrony lasów na lata 2004 - 2007

| Kierunki działań/zadania | Rola samorządu gminnego | Źródła finansowania | Jednostki realizujące |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalizacja przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne w planach zagospodarowania przestrzennego | zadanie własne | - | wójt |
| Zalesianie gruntów porolnych i kształtowanie granic polno-leśnych zalesienie około 52 ha gruntów porolnych | wspieranie, planowanie | Fundusz Leśny, fundusze pomocowe UE, środki własne właścicieli gruntów | Użytkownicy gruntów, Nadleśnictwo |
| ochrona lasów i zadrzewień na terenach dolin rzecznych, obszarach źródliskowych i podmokłych | inicjowanie | - | RDLP, Nadleśnictwo |
| Wprowadzanie zalesień i zadrzewień na tereny stokowe zagrożone erozją | inicjowanie | Fundusz Leśny, fundusze pomocowe UE, środki własne właścicieli gruntów | Użytkownicy gruntów, Nadleśnictwo |

    - Ochrona przyrody i krajobrazu

Głównym celem ochrony zasobów przyrodniczych na terenie gminy Golub-Dobrzyń jest zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie i przewracanie do stanu właściwego jej składników, w szczególności ekosystemów zachowanych w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Ochrona najcenniejszych przyrodniczo ekosystemów i siedlisk powinna być realizowana poprzez obejmowanie ich ochroną prawną m.in. jako użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. W tym cele niezbędne jest podjęcie działań w kierunku szczegółowego rozpoznania walorów przyrodniczych gminy przez wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Szczegółowe rozpoznanie zasobów przyrodniczych gminy pozwoli na wytypowanie i objęcie ochroną kolejnych pomników przyrody i użytków ekologicznych, w tym również poza terenami Lasów Państwowych. Pozwoli to także na utworzenie form ochronnych dotychczas nie występujących tj. zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej.

Ze względu na położenie znacznej części gminy w systemie obszarów chronionych regionu bardzo istotne jest przestrzeganie i wdrażanie zasad gospodarowania (zakazów i ograniczeń) obowiązujących w odpowiednich aktach prawnych. System ekologiczny gminy stanowi obszar chronionego krajobrazu obejmujący pradolinę Drwęcy z najbliższym otoczeniem. Trzon tego systemu stanowi rzeka Drwęca chroniona jako rezerwat przyrody („Rzeka Drwęca”). Niezbędne jest opracowanie planu ochrony dla rezerwatu „Rzeka Drwęca” (zadanie wojewody). Na terenie gminy nie występują obszary typowane do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Niezbędne jest podjęcie aktywnej ochrony gatunkowej roślin i zwierząt w celu zabezpieczenia przed wyginięciem dziko występujących roślin i zwierząt. Pozwoli to na zachowanie różnorodności biologicznej gminy, a zwłaszcza jej północnej części. Należy maksymalnie ograniczać zmiany sposobu użytkowania obszarów leśnych, wykluczyć likwidacje śródpolnych zadrzewień, remiz, śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych, a przy realizacji obiektów małej retencji wykonać odpowiednie przepławki dla ryb.

W zakresie ochrony zasobów przyrody nieożywionej podstawowych działaniem jest ochrona rzeźby terenu przez ograniczenie do minimum trwałe przekształcanie powierzchni ziemi. Szczególnej ochronie powinny podlegać rzadkie formy rzeźby terenu, w tym tzw. oz lisewski i wzgórza kemowe w rejonie Sokoligóry.

Konieczne jest przestrzeganie wszystkich reżimów ochronnych obowiązujących na terenach chronionych prawnie jako obszar chronionego krajobrazu. Ochrony przed degradacją i zmianą rzeźby terenu wymagają także wszystkie strefy krawędziowe dolin i rynien polodowcowych, w szczególności dolina Drwęcy.

Bardzo istotnym elementem zieleni w krajobrazie rolniczym są parki podworskie. Ze względu na przeważnie niezadowalający stan drzewostanu i układu przestrzennego parków wymagają one rewaloryzacji i pielęgnacji. Działania te są możliwe przy zaangażowaniu i współpracy wszystkich służb administracji oraz właścicieli obiektów.

Podstawowe kierunki działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych stanowią:

- przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w celu szczegółowego rozpoznania i udokumentowania zasobów przyrodniczych gminy,

- poprawa różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarze gminy,

- rewaloryzacja i pielęgnacja parków podworskich,

- wprowadzanie zadrzewień i rozwój terenów zielonych,

- ograniczenie trwałych zmian rzeźby terenu.

Tab. 5  Program działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu na lata 2004 – 2007

| Kierunki działań/zadania | Rola samorządu gminnego | Źródła finansowania | Jednostki realizujące |
| --- | --- | --- | --- |
| Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w celu szczegółowego rozpoznania i udokumentowania zasobów przyrodniczych gminy, opracowanie i wydanie publikacji o walorach przyrodniczych gminy | inicjowanie | fundusze ekologiczne | Wójt gminy |
| objęcie ochroną udokumentowanych (w wyniku inwentaryzacji przyrodniczej) obiektów i terenów, w tym m.in. uznanie za pomniki przyrody okazałych i unikalnych tworów przyrody | wspieranie, opiniowanie wnioskowanie o ochronę | budżet państwa | WKP (Wojewódzki Konserwator Przyrody) WKP lub rada gminy |
| Wprowadzanie zadrzewień śródpolnych i rozwój terenów zielonych | wspieranie | Budżet państwa, fundusze celowe, budżety gmin, środki własne | użytkownicy gruntów |
| Pielęgnacja i rewaloryzacja parków podworskich (w Gajewie, Gałczewku, Karczewie, Słuchaju Ostrowitym, Pustej Dąbrówce i Sokołowie) | wspieranie | Budżet państwa, środki własne właścicieli, fundusze ekologiczne | właściciele obiektów, WKZ |

4.1.4 Ochrona środowiska w związku z eksploatacją zasobów kopalin

Nieliczne eksploatowane na terenie gminy złoża kopalin pospolitych pozyskiwane są metodą odkrywkową, która polega na zdjęciu z powierzchni udokumentowanego złoża nadkładu (gleby i warstwy płonnej), a następnie stopniowym wydobywaniu kopaliny za pomocą sprzętu mechanicznego. W efekcie eksploatacji odkrywkowej powstają wyrobiska, niekiedy głębokie i zawodnione, co w efekcie prowadzi do mniejszej lub większej degradacji środowiska przyrodniczego i obniżenia walorów krajobrazowych terenu. Na terenie gminy eksploatacja kruszywa odbywa się w kilku miejscach, głównie w dolinie Drwęcy, jednak skala zjawiska nie powoduje znaczących szkód w środowisku. Największe szkody w środowisku przyrodniczym powoduje eksploatacja „dzika”, która odbywa się w miejscach przypadkowych, bez rozpoznania wielkości i zasięgu złoża.

Najistotniejszym kierunkiem działań w zakresie ochrony zasobów kopalin jest ich racjonalne pozyskiwanie zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego oraz wydanymi koncesjami. Nie mniej ważne są też działania ukierunkowane na rekultywację terenów zdegradowanych w wyniku prac wydobywczych. Sposób rekultywacji i zagospodarowania terenu po zakończeniu eksploatacji określa starosta. Rekultywacja to proces polegający na przywróceniu wartości użytkowych gruntom zdegradowanym, przez poprawienie ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, wprowadzenie zieleni okrywowej, umocnienie skarp i wybudowanie niezbędnych dróg dojazdowych itp.

Obecnie na niewielką skalę eksploatacja kruszywa jest prowadzona w kilku miejscach na obszarze gminy. Złoża kruszywa znajdujące się w obrębie terasy nadzalewowej Drwęcy na terenie wsi Pusta Dąbrówka i Smolniki nie będą eksploatowane ze względu na potrzeby ochrony krajobrazu doliny Drwęcy oraz obecne użytkowanie ziemi (przeważnie tereny leśne Lasów Państwowych).

Podstawowe kierunki działań w zakresie ochrony kopalin stanowią:

- maksymalne ograniczenie przekształceń powierzchni ziemi w wyniku eksploatacji kopalin,

- racjonalne pozyskiwanie kopalin ze złoża,

- zapewnienie rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża z przywróceniem użytkowych walorów środowiska,

- likwidację i rekultywację wszystkich „dzikich” miejsc eksploatacji kopalin,

- respektowanie zakazu tworzenia stawów hodowlanych nad złożami torfów.

Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania przyrodnicze oraz ze względu na obowiązek spełnienia wymogów zawartych w art. 111 ustawy – Prawo ochrony środowiska kolejność zabiegów rekultywacyjnych (zadanie starosty) wyznaczać powinny następujące kryteria:

- zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz negatywny wpływ na inne komponenty środowiska (wody powierzchniowe, podziemne, gleby, roślinność),

- położenie w obszarze chronionym (np. obszar chronionego krajobrazu, strefa ochronna ujęcia wody, użytki ekologiczne),

- sąsiedztwo terenów zabudowanych (z zabudową mieszkaniową),

- znaczenie terenu (nieużytku) dla rozwoju gospodarczego.

Tab. 6  Program działań na lata 2004 – 2007

| Kierunki działań/zadania | Rola samorządu gminnego | Źródła finansowania | Jednostki realizujące |
| --- | --- | --- | --- |
| Maksymalne ograniczenie przekształceń powierzchni ziemi w wyniku eksploatacji kopalin | Zadanie własne w zakresie planowania przestrzennego | - | Podmioty gospodarcze eksploatujące złoża |
| Likwidacja i rekultywacja wszystkich „dzikich” miejsc eksploatacji kopalin | wspieranie | fundusze celowe ochrony środowiska | Samorząd gminy |
| Zapewnienie racjonalnego, zgodnego z wymogami Prawa geologicznego, zagospodarowania terenów perspektywicznych zasobów naturalnych, w tym: wyłączenie z ew. eksploatacji terenów objętych ochroną krajobrazu | Zadanie własne w zakresie planowania przestrzennego | - | Wójt gminy – planowanie przestrzenne, Starosta - określanie warunków i zasad rekultywacji w koncesjach na wydobycie kopalin |

##### 4.2 Program działań w zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ekologicznego

4.2.1 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Stan czystości wód powierzchniowych zależy w głównej mierze od uwarunkowań naturalnych oraz czynników antropopresji.  Uwarunkowania o cechach naturalnych to w przypadku wód płynących: charakter zalewni (np. rolnicza, leśna) i zdolność rzeki do samooczyszczania (wielkość przepływu, spadek, natlenienie itp.).  Czynniki antropopresji to głównie: gospodarka ściekowa (komunalna), rolnictwo i przemysł.   Na terenie gminy Golub-Dobrzyń brak jest większych zakładów przemysłowych, tak więc wpływ na wody powierzchniowe i podziemne mają głównie: sfera komunalna (ścieki sanitarne) oraz rolnictwo (zanieczyszczenia „obszarowe”).

Planowane działania w  zakresie gospodarki ściekowej w sektorze komunalnym

Na terenie gminy Golub-Dobrzyń wskaźnik skanalizowania wynosi ok. 28% i nie należy do najwyższych w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Stan ten wynika po części z wielkości i rozległości terenu (gmina Golub-Dobrzyń jest największą obszarowo gminą powiatu) oraz stopnia rozproszenia zabudowy. Jednocześnie istniejące w gminie oczyszczalnie są niedociążone. Oznacza to, że dla zaspokojenia potrzeb gminy, w zakresie pełnego oczyszczania należy przede wszystkim dążyć do rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz budowy uzupełniająco oczyszczalni przyzagrodowych, w rejonach nie przewidzianych do skanalizowania.

Program pełnego uporządkowania gospodarki ściekowej w sferze komunalnej obejmuje zatem następujące kierunki działań:

- rozwój sieci kanalizacji sanitarnej, powiązanej z istniejącymi oczyszczalniami,

- rozbudowa i modernizacja niektórych oczyszczalni (Wrocki, Golub-Dobrzyń),

- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w terenach nie przewidzianych do skanalizowania.

Tab. 7  Program działań w zakresie ochrony wód na lata 2004 – 2007 (sektor komunalny)

| Kierunki działań/zadania | Rola samorządu gminy | Źródła finansowania | Jednostki realizujące |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. rozwój sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sokoligóra, Gałczewko, Nowa Wieś, Wrocki, Cieszyny) | Zadanie własne | Budżety gmin, fundusze celowe | Wójt gminy |
| 2. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni: Wrocki, Golub-Dobrzyń | Zadanie własne, partycypacja (oczyszczalnia w Golubiu-Dobrzyniu) |  |  |
| 3. budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w terenach nie przewidzianych do skanalizowania (m.in. Nowogród, Plebanka, Wądoły) | Inicjowanie programów budowy, wspieranie | środki własne, fundusze celowe | Właściciele posesji i gospodarstw |

Planowane działania w sferze gospodarki wodno-ściekowej w rolnictwie

Gospodarka rolna należy do znaczących źródeł zanieczyszczenia wód.  W wyniku intensyfikacji i koncentracji produkcji rolnej następuje wzrost zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku m.in. spływów powierzchniowych i przenikania do gruntu związków azotu i fosforu z nawozów oraz zanieczyszczeń chemicznych ze stosowanych środków ochrony roślin.   Kierunki działań Programu w rolnictwie do roku 2016 w zakresie ochrony wód obejmują:

- ograniczenie spływów powierzchniowych z pól,

- racjonalizacja nawożenia, z ukierunkowaniem na nawożenie naturalne,

- ochrona (wyłączenie z uprawy) stref brzegowych rzek i jezior,

- wyposażenie gospodarstw w płyty obornikowe i zbiorniki na gnojówkę,

- wdrożenie zasad dobrej praktyki rolniczej.

Tab. 8  Program działań w zakresie ochrony wód na lata 2004 – 2007 (tereny wiejskie)

| Kierunki działań / zadania | Rola samorządu gminy | Źródła finansowania | Jednostki realizujące |
| --- | --- | --- | --- |
| ograniczenie spływów powierzchniowych z pól: upowszechnienie przeciwerozyjnych zabiegów agrotechnicznych wprowadzanie fitomeliracji | Inicjowanie programów szkoleniowych i edukacyjnych | Fundusze celowe, środki własne | Użytkownicy gruntów |
| 2. racjonalizacja nawożenia, z ukierunkowaniem na nawożenie naturalne | - | - | Użytkownicy gruntów |
| ochrona stref brzegowych rzek i cieków: wyłączenie z uprawy stref brzegowych o szerokości co najmniej 5 m wprowadzanie pasów zieleni ochronnej | Inicjowanie programów szkoleniowych i edukacyjnych | Fundusze celowe | Użytkownicy gruntów |
| 4. wyposażenie gospodarstw w płyty obornikowe i zbiorniki na gnojówkę | Inicjowanie, promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych | Fundusze celowa, fundusze pomocowe, środki własne | Właściciele gospodarstw |
| 5. wdrożenie zasad dobrej praktyki rolniczej | Inicjowanie programów szkoleniowych i edukacyjnych | Fundusze celowe | Właściciele gospodarstw |
| 6. wdrożenie zasad ochrony strefy pośredniej ujęć wody „Drwęca-Jedwabno” na terenie gminy | zadanie własne w zakresie planowania przestrzennego, | środki własne użytkowników gruntów | Użytkownicy gruntów w strefie |

4.2.2 Ochrona przed hałasem

Na terenie gminy Golub-Dobrzyń problem zagrożenia hałasem nie jest znaczący, aczkolwiek miejscowo jest odczuwalny jako uciążliwy. Głównym źródłem hałasu jest ruch komunikacyjny. Do najbardziej zagrożonych hałasem komunikacyjnym zaliczyć należy tereny położone przy drodze krajowej nr 15 (Karczewo, Wrocki), gdzie zanotowano równoważny poziom dźwięku Leq w miesiącach maj – wrzesień, na poszczególnych odcinkach, od 70,0 do 75,3 dB (A).  Ponadto do zagrożonych hałasem komunikacyjnym zaliczyć należy miejscowości o zwartej zabudowie, przez które przebiegają pozostałe drogi wojewódzkie i niektóre powiatowe.  Należą do nich: Ostrowite, Owieczkowo, Białkowo, Sokołowo, Wegiersk.

Hałas przemysłowy w zasadzie nie występuje, bowiem brak jest źródeł emisji o takim charakterze. Pewną uciążliwość hałasową o skali miejscowej, powodować mogą obiekty takie jak: oczyszczalnie ścieków (Ostrowite,Wrocki), składowisko odpadów (Białkowo), wytwórnia mas bitumicznych (Białkowo), gdzie pracują różne urządzenia techniczne (przepompownie, agregaty napowietrzające, komopaktory, rozdrabniarki), a ponadto źródłami hałasu mogą być niewielkie przetwórnie i drobne obiekty rzemieślnicze, handlowe i gastronomiczne.

Podstawowym kierunkiem Programu do roku 2016 w zakresie ochrony przed hałasem na terenie gminy Golub-Dobrzyń jest dążenie do poprawy warunków akustycznych i zmniejszenie skali narażenia mieszkańców na hałas komunikacyjny w strefach jego oddziaływania.

W  I okresie Programu, w latach 2004 – 2007, poprawę warunków akustycznych i zmniejszenie skali narażenia mieszkańców na ponadnormatywny hałas komunikacyjny można uzyskać w wyniku m.in:

- działań skierowanych na poprawę nawierzchni dróg,

- projektowanie dróg (przebudowy dróg) z uwzględnieniem pasa zieleni buforowej.

Wydaje się, że w pierwszej kolejności modernizacji wymagają: niektóre odcinki dróg wojewódzkich: nr 534 Lipnica – Golub-Dobrzyń – Rypin i nr 555 Golub-Dobrzyń – Zbójno oraz drogi powiatowe.  Ponadto w sferze planowania przestrzennego należy zwracać uwagę na odpowiednie kształtowanie linii zabudowy z zachowaniem bezpiecznej akustycznie odległości od tras komunikacyjnych, a w wydawanych decyzjach określać odpowiednie do tego warunki użytkowania i zagospodarowania terenu.

4.2.3 Ochrona powietrza atmosferycznego

Na terenie gminy Golub-Dobrzyń nie występuje problem nadmiernego zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.   Według  przeprowadzonej klasyfikacji, w dwóch kategoriach - ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względu na  ochronę roślin, cały obszar powiatu golubsko – dobrzyńskiego, w tym gmina Golub-Dobrzyń, znalazł się w najkorzystniejszej klasie A.  Dotyczy to zarówno klasyfikacji ogólnej, jak też klasyfikacji w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń. Oznacza to, że nie ma potrzeby podejmowania szczególnych działań ochronnych. Problem nadmiernej okresowo lub uciążliwej emisji zanieczyszczeń do powietrza występuje lokalnie w obszarach zwartej zabudowy jednorodzinnej (niska emisja zanieczyszczeń typu energetycznego).

Celem kierunkowym Programu (do roku 2016) w zakresie ochrony powietrza jest zatem utrzymanie na obszarze gminy jakości powietrza na obecnym poziomie (klasa A), a celem krótkookresowym (do roku 2007) zminimalizowanie istniejących lokalnie uciążliwości związanych z emisją niską i uciążliwości odorowych.

Tab. 9  Program działań w zakresie ochrony powietrza na lata 2004-2007

| Kierunki działań/zadania | Rola samorządu gminy | Źródła finansowania | Jednostki realizujące |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. stosowanie proekologicznych paliw i źródeł energii (np. pompy ciepła, gaz) | Inicjowanie, planowanie w stosunku do jednostek budżetowych gminy, promowanie | Środki własne, GFOŚiGW, PFOSiGW, WFOŚiGW | Wójt gminy – inicjowanie, promocja, Użytkownicy obiektów -realizacja |
| 2. ograniczenie uciążliwości odorowych (zakład utylizacyjny w Olszówce, gorzelnia Wrocki) | Inicjowanie, nadzór | środki własne podmiotów gospodarczych | podmioty gospodarcze |

4.2.4  Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Na terenie gminy Golub-Dobrzyń źródłami promieniowania elektromagnetycznego są dwie linie wysokiego napięcia (110 kV i 400 kV) oraz jedna stacja bazowa telefonii komórkowej (Wrocki).  Natężenia pól elektrycznych wzdłuż linii elektroenergetycznych szybko maleją wraz z oddalaniem się od linii; w odległości od 10 do 30 m licząc od rzutu skrajnego przewodu na powierzchnie terenu natężenie promieniowania maleje poniżej 1kV /m (norma dopuszczalna wg obowiązujących przepisów dla obszarów zabudowy mieszkaniowej).

Stacje bazowe telefonii komórkowej należą do stosunkowo nowych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Jak wynika z badań naukowych, ale również analiz dokumentacji sporządzanych na etapie lokalizacji i budowy - stacje bazowe telefonii komórkowej, przy prawidłowym zainstalowaniu i wprowadzeniu zabezpieczeń związanych z dostępem do anten, charakteryzują się bardzo małymi natężeniami pól elektromagnetycznych (EM).   Z badań prowadzonych przez służby pomiarowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2002, nie stwierdzono w województwie kujawsko-pomorskiem (a tym samy na terenie gminy Golub-Dobrzyń) przypadków przekroczeń norm dopuszczalnych w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

Brak stwierdzonych przekroczeń norm dopuszczalnych pól promieniowania elektromagnetycznego nie zwalnia instytucji odpowiedzialnych za stan środowiska w województwie, powiecie i gminie od działań ochronnych, a zwłaszcza zapobiegawczych w tym zakresie.  Podstawowym działaniem kierunkowym Programu gminy jest w tej sytuacji:

- zapewnienie nadzoru i kontroli istniejących źródeł promieniowania; w tym zakresie gmina nie posiada kompetencji, może jedynie wnioskować do odpowiednich służb o przeprowadzenie kontroli,

- uwzględnienie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym problemu lokalizacji  źródeł promieniowania i potencjalnych stref ich oddziaływania; jest to zadanie własne gminy.

4.2.5  Ochrona środowiska przed odpadami

Celem kierunkowym Programu (do roku 2016) w zakresie ochrony środowiska przed odpadami jest uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy przez objęcie wszystkich miejscowości zorganizowaną zbiórką i unieszkodliwianiem na wspólnym dla całego powiatu składowisku w Białkowie.  Szczegóły rozwiązań w tym zakresie zawiera Plan gospodarki odpadami stanowiący wydzieloną część opracowania.

4.2.6 Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnych awarii

Gmina Golub-Dobrzyń należy do rejonów o stosunkowo małym ryzyku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, określanych w ustawie – Prawo ochrony środowiska poważnymi awariami i poważnymi awariami przemysłowymi. Na terenie gminy brak jest zakładów przemysłowych zaliczanych do kategorii obiektów o zwiększonym lub dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej.  Mogą natomiast wystąpić zdarzenia o charakterze poważnych awarii,  związanych m.in. z:

- transportem drogowym substancji niebezpiecznych,

- magazynowaniem i dystrybucją produktów ropopochodnych (stacja paliw),

- awarią urządzeń oczyszczalni ścieków.

Według danych zawartych w programie wojewódzkim najwięcej zdarzeń o znamionach poważnych awarii związanych było z transportem substancji niebezpiecznych (transport drogowy i rurociągowy substancji niebezpiecznych). Natomiast zdarzenia o znamionach poważnych awarii w zakładach stosujących substancje niebezpieczne były stosunkowo rzadkie. Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego, w tym także gminy Golub-Dobrzyń, zdarzeń o znamionach poważnych awarii w ostatnich latach nie zanotowano.

## Strategia realizacji Programu

##### 5.1 Założenia

Program ochrony środowiska gminy Golub-Dobrzyń obejmuje dwa w horyzonty czasowe:

- lata 2004 – 2007

- perspektywa do roku 2016.

W okresie 4-lecia 2004 – 2007 zaplanowano działania najpilniejsze, zmierzające do wyeliminowania bądź ograniczenia zagrożeń o skali ponadnormatywnej lub uciążliwych dla mieszkańców i środowiska gminy. W okresie perspektywicznym (do roku 2016) uwzględniono kierunki działań zmierzających do:

- utrzymania dobrego stanu i poprawy różnorodności biologicznej środowiska przyrodniczego,

- zapewnienia zrównoważonego kierunku społeczno-gospodarczego rozwoju gminy.

##### 5.2 Instrumenty realizacji Programu

Podstawy prawne realizacji Programu ochrony środowiska stanowią przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 14 tej ustawy Program powinien określać cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do realizacji wymienionych celów.

Realizacja założonych celów w Programie ochrony środowiska gminy Golub-Dobrzyń jest możliwa poprzez:

- pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji służących ochronie środowiska,

- optymalne wykorzystanie rozwiązań o charakterze organizacyjnym z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju,

- przestrzeganiu założonych zasad zarządzania środowiskiem,

- otrzymanie przyzwolenia społecznego na wdrażanie programu ochrony środowiska.

Jak wspomniano wyżej gmina stanowi lokalną wspólnotę samorządową na określonym terytorium i powołany został do samodzielnego wykonywania określonych ustawami szczegółowymi zadań publicznych, na których realizację wyposażony został w środki materialne.

Finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska stanowi podstawowy instrument realizacji programu ochrony środowiska. Środki finansowe pozyskiwane są lub mogą być poprzez: opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz fundusze celowe.

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska pełnią funkcję prewencyjną i redystrybucyjną. Funkcja prewencyjna realizowana jest poprzez zachęcanie podmiotów gospodarczych do instalowania odpowiednich urządzeń ochronnych, wyboru najlepszej i proekologicznej technologii, optymalnej lokalizacji inwestycji oraz oszczędnego korzystania z zasobów środowiska. Funkcja redystrybucyjna polega na gromadzeniu i przemieszczaniu środków przeznaczonych na ochronę środowiska. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska pobierane są za: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, pobór wody, odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów, zmianę sposobu użytkowania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz usuwanie drzew i krzewów. Opłaty kierowane są do funduszy celowych, w tym do gminnych funduszy ochrony środowiska. Kary pieniężne pobierane są za działanie niezgodne z obowiązującym prawem, w tym z wydanymi pozwoleniami, decyzjami i koncesjami.

Możliwości pozyskiwania środków z funduszy celowych dla inwestycji proekologicznych realizowanych na obszarze gminy istnieją poprzez dotacje i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Golubiu-Dobrzyniu.

Z budżetu państwa finansuje się w trybie dotacji inwestycje ponadregionalne, realizowane przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Finansuje się również inwestycje w zakresie gospodarki wodnej.

Fundusze ochrony środowiska funkcjonują na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Narodowy i wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają osobowość prawną. Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska nie mają osobowości prawnej, a środkami funduszy gospodarują jednostki samorządu terytorialnego.

Większość banków ma w swojej ofercie kredyty inwestycyjne, w tym również na przedsięwzięcia proekologiczne. Znaczący udział w kredytowaniu inwestycji w zakresie ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym ma Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Finansuje on inwestycje wymagające znacznych nakładów, realizowane głównie przez jednostki samorządu terytorialnego. Liderem w zakresie kredytowania w formach preferencyjnych jest Bank Ochrony Środowiska S.A.

Przedsięwzięcia proekologiczne finansowane są także przez fundacje i agencje np. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ,,Counterpart Fund”, który środki przeznacza na m.in. na inwestycje z zakresu ochrony środowiska na obszarach wiejskich, Fundacja Wspomagająca Zaopatrzenie Wsi w Wodę, której podstawowym celem jest wspieranie budowy obiektów zaopatrzenia wsi w wodę oraz gospodarki ściekowej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która finansuje, głównie w formie dotacji, przedsięwzięcia proekologiczne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na terenach wiejskich, Ekofundusz – wspiera przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska i ułatwia transfer na polski rynek najlepszych technologii i stymuluje rozwój polskiego przemysłu ochrony środowiska, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, która udziela dotacji m.in. na projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska. Przy realizacji konieczna jest współpraca z partnerem niemieckim.

Projekty realizowane przez podmioty gospodarcze, tj. podmioty nastawione na osiąganie zysku, otrzymują wsparcie najczęściej w postaci niskooprocentowanych kredytów (kredytów preferencyjnych), rzadziej dotacji. Środki własne tych podmiotów są więc głównym źródłem finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

Spośród środków pomocy zagranicznej największe znaczenie będą miały środki z funduszy strukturalnych, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozyskiwane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

##### 5.3 Uspołecznienie Programu, edukacja ekologiczna

Jedną z podstawowych zasad realizacji polityki państwa w zakresie ekologii jest uspołecznienie procesów planowania, programowania i podejmowania decyzji dotyczących sfery ochrony środowiska. Zgodnie z art. 40-43 ustawy – Prawo ochrony środowiska wszelkie programy i plany o charakterze strategicznym, dotyczące m.in. planowania przestrzennego, strategii rozwoju gospodarczego a także gospodarki wodnej, gospodarki leśnej, gospodarki odpadami, rolnictwa, komunikacji, turystyki itp. podlegają procedurze postępowania w sprawie oceny oddziaływania tych planów i programów na środowisko z udziałem społeczeństwa. Program ochrony środowiska jest z założenia proekologiczny, stąd procedura oceny oddziaływania na środowisko dotyczy jedynie Planu gospodarki odpadami.

Tworząc program ochrony środowiska dla gminy Golub-Dobrzyń założono, że projekt dokumentu konsultowany będzie z samorządem powiatowym oraz z wytypowanymi jednostkami i organizacjami, wskazanymi przez wójta gminy i zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe, a także opublikowany w internecie. Zebrane tą drogą uwagi i wnioski poddane zostaną analizie i społecznej dyskusji. Na każdy wniosek lub postulat autorzy Programu udzielą odpowiedzi, a propozycje uzasadnione włączone zostaną do dokumentu końcowego.

Niezwykle ważnym elementem strategii realizacji Programu jest upowszechnienie jego ustaleń wśród społeczności gminy oraz prowadzenie możliwie szerokiej akcji edukacyjnej. Edukacja ekologiczna dotyczyć powinna z jednej strony podstawowych zasad ochrony środowiska, z drugiej natomiast popularyzowania walorów środowiska przyrodniczego własnej „małej ojczyzny”. Adresatami Programu są nie tylko ci którzy zanieczyszczają środowisko i mają określone zadania do wykonania, ale także całe społeczeństwo, w szczególności młodzież. Program powinien być upowszechniony w szkołach na terenie gminy, a młodzież mogłaby włączyć się do społecznej akcji monitorowania zmian w środowisku.

## Zarządzanie Programem

##### 6.1 Instytucje odpowiedzialne, kompetencje gminy

Gminny program ochrony środowiska, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo ochrony środowiska zatwierdza rada gminy. Podstawowym organem, który jest odpowiedzialny za realizację programu ochrony środowiska gminy jest organ wykonawczy gminy - wójt. Z realizacji programu co 2 lata wójt składa radzie gminy stosowne sprawozdania.

Kompetencje samorządu gminnego reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późniejszymi zmianami). Mieszkańcy zamieszkujący określone terytorium tworzą gminną wspólnotę samorządową. Gmina posiada osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- ochrony zdrowia,

- zieleni gminnej i zadrzewień,

- cmentarzy gminnych,

- porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej.

W zakresie ochrony środowiska samorząd gminny posiada znaczące kompetencje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, powietrza atmosferycznego, gospodarki odpadami i ochrony przyrody. Są to przede wszystkim kompetencje o charakterze porządkowo-komunalnym częściowo z uprawnieniami kontrolnymi. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód jest to m.in. zapewnienie mieszkańcom wystarczającej ilości wody pitnej odpowiedniej jakości, zapewnienie systemów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, zapobieganie degradacji i poprawa stanu wód powierzchniowych, decydowanie o zawarciu ugody w sprawie zmian stosunków wodnych.  W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i hałasu są to zadania o charakterze decyzyjnym np. określanie obszarów o podwyższonych stężeniach zanieczyszczeń, ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych lub środków transportu stwarzających uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.  W zakresie gospodarki odpadami zadania te obejmują m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów, zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy, zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów.  W zakresie ochrony przyrody władze gminy mają możliwość uzgadniania bądź tworzenia form ochrony przyrody. Rada Gminy może w drodze uchwały uznawać obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej. Organy gminy wydają zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, mogą ustanowić park gminny.

Władze gminy zobowiązane są do sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

##### 6.2 Monitoring

Najważniejszym procesem wdrażania Programu jest kontrola realizacji założonych w nim celów, poprzez monitorowanie stanu środowiska. Działania te wraz z oceną stopnia realizacji zadań określonych celami niniejszego opracowania dostarczą podstawowych informacji o stopniu wdrożenia i efektach realizacji Programu.  System nadzoru i kontroli wdrażania Programu, który będzie polegał na:

- składanie przez wójta co 2 lata Radzie Gminy oceny realizacji Programu,

- dokonywaniu oceny realizacji programów ochrony poszczególnych komponentów środowiska.

Realizacja programu ochrony środowiska gminy wymagać będzie regularnej, wg założonych etapów i okresów, oceny wykonania. Zakres monitoringu obejmować powinien:

- ocenę zgodności realizacji z przyjętym harmonogramem

- ocenę wykonania poszczególnych przedsięwzięć,

- ocenę zaawansowania realizacji przyjętych celów, w tym obserwacja efektów ekologicznych

- analizę powstałych problemów.

Prowadzenie monitoringu w zaproponowanym zakresie będzie pomocne w sporządzaniu okresowych raportów, a przede wszystkim pozwoli na efektywny nadzór i ewentualne korygowanie (aktualizowanie) Programu w miarę zaawansowania prac i pojawiających się zmian uwarunkowań zewnętrznych (np. prawnych). Okresowa ocena będzie potrzebna dla ewentualnej korekty założonych celów i strategii ich wykonania. Szczególnie ważne jest stopniowe, w miarę zaawansowania Programu, ustalanie kolejnych zadań i przedsięwzięć w okresach np. 2-letnich.

Najważniejszym zadaniem systemu monitorowania Programu jest jednak, nie kontrola sprawności systemu zarządzania Programem, a obserwacja uzyskanych w efektów ekologicznych, w tym poprawy stanu środowiska.

W tabeli poniżej podano proponowane wskaźniki monitorowania efektów ekologicznych:

Tab. 10  Wskaźniki monitorowania Programu

| Lp. | Wskaźnik | Stan początkowy 2003 | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 - 2016 |
| 1. | Jakość wód powierzchniowych: udział % rzek wg klas czystości jeziora badane wg klas czystości |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jakość wód podziemnych klasyfikacja jakości wód podziemnych ilość ujęć nie odpowiadających wymogom sanitarnym |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pobór wody: stopień zwodociągowania gminy |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ilość ścieków oczyszczanych stopień skanalizowania gminy |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Klasyfikacja stanu powietrza atmosfer. | A |  |  |  |  |  |
| 6. | Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych gazowych |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych | Mg/rok |  |  |  |  |  |
| 8. | Ilość odpadów przemysłowych | Mg/rok |  |  |  |  |  |
| 9. | Wskaźnik liczby mieszkańców objętych zbiórka odpadów |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wskaźnik lesistości gminy: powierzchnia nowych zalesień | 33,2% |  |  |  |  |  |
| 10. | Wskaźniki ochrony przyrody: ilość rezerwatów/pomników przyrody powierzchnia użytków ekologicznych % powierzchni objętej ochroną prawną | 1/16 103,8 ha 53,0% |  |  |  |  |  |

## Przewidywane koszty realizacji Programu

W niniejszym rozdziale dokonano oszacowania kosztów realizacji Programu jedynie dla I okresu ramowego, tj. na lata 2004 –2007. Założenie to przyjęto z uwagi na to, że w dłuższym przedziale czasu (do roku 2016) szacunek kosztów obarczony byłby zbyt dużym błędem.

Zgodnie z założeniami Programu w I okresie realizacji, w latach 2004 –2007, przewidziane są działania zarówno ze sfery zarządzania, planowania jaki i zadania o charakterze inwestycyjnym.  W tabeli poniżej podano szacunkowe koszty w podziale na określone w Programie sfery działań, przy czym szacunki oparte są na kosztach realizacji konkretnych przedsięwzięć zgłoszonych przez inwestorów, wskaźnikach kosztów budowy i eksploatacji określonych typów urządzeń oraz na ocenie możliwych do zaangażowania środków własnych głównych realizatorów Programu.

Tab. 11  Szacunkowe koszty realizacji Programu

| Lp. | Sfera działań | Koszty w latach 2004-2007 w tys. PLN | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pozainwestycyjne | inwestycyjne | razem |  |
| 1. | Ochrona powierzchni ziemi, ochrona gleb | - | 10,0 (zadrzewienia śródpolne) | 10,0 | PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki własne właścicieli gruntów |
| 2. | Ochrona przyrody i krajobrazu | 5,0 (inwentaryzacja przyrodnicza gminy) | 60,0 (rewaloryzacja parków podworskich) | 65,0 | WFOŚiGW, PFOŚiGW środki własne właścicieli (parki) |
| 3. | Zalesienia i zadrzewienia | - | 130,0 (zalesienie ok.52 ha) | 130,0 | Fundusz leśny, PFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 4. | Ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa | 5,0 (aktualizacja potrzeb w zakresie melioracji) | 1600,0 (rozbudowa sieci kanaliz.acyjnej, modernizacja oczyszczalni Wrocki) | 1605,0 | środki własne gminy, WFOŚiGW, NFOŚiGW, środki pomocowe UE |
| 5. | Ochrona powietrza | 5,0 promocja niskoemisyjnych systemów ogrzewania | b.d. (inwestycje firm) | 5,0 | PFOŚiGW, środki własne podmiotów gospodarczych |
| 6. | Gospodarka odpadami |  |  |  | wg ustaleń Planu gospodarki odpadami |
| 7. | Edukacja ekologiczna | 10,0 (programy edukacyjne w szkołach, konkursy, materiały szkoleniowe) | - | 10,0 | Budżet gminy, GFOSiGW |
| 8. | Zarządzanie Programem /w tym monitoring/ | - | 5,0 (zakup sprzętu komputerowgo) | 5,0 | środki własne gminy |
|  | Razem: (bez gospodarki odpadami) | 25,0 | 1805,0 | 1 830,0 |  |

## Załączniki

1/  Wybrane akty prawne

2/  Spis literatury i materiałów źródłowych

3/  Mapa gminy w skali 1:50 000

##### Zał.1

##### Wybrane akty prawne

Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska zawarte są w wielu ustawach i aktach wykonawczych (rozporządzeniach, zarządzeniach). Do najważniejszych z nich, w kontekście realizacji niniejszego Programu, należy zaliczyć:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99/2001 poz. 1079 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 100, poz. 1190 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku. (Dz. U. Nr 176, poz. 1453),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu roku (Dz. U. Nr 8, poz. 81),

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003 (M.P. Nr 49, poz. 715).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. (Dz. U. Nr 230, poz. 1934).

##### Zał. 2   Literatura i wybrane dokumenty programowe

  - Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002 r.,

  - Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 opracowana przez Radę Ministrów i przyjęta uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. (Monitor Polski Nr 33, poz. 433),

  - II Polityka Ekologiczna Państwa, Rada Ministrów, Warszawa, 2000 r.,

  - Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010, Rada Ministrów, Warszawa, listopad 2002 r.,

  - Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006, Ministerstwo Środowiska, 2000,

  - Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej, projekt, Ministerstwo Środowiska 2000,

  - Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Warszawa, 1999 r.,

  - Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęta uchwałą nr 439/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2000 r.,

  - Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego przyjęty uchwałą nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 97, poz. 1437,

  - Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego przyjęty uchwałą nr XV/180/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2003 r.,

  - Bilans otwarcia. Strategia rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego 1999 r,

  - Strategia rozwoju gminy Golub-Dobrzyń,

  - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń, kwiecień 2000 r.,

  - Program ochrony środowiska dla powiatu golubsko-dobrzyńskiego, Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, październik 2003 r.,

  - Program kompleksowej ochrony gruntów przed erozją w województwie toruńskim, Instytut Planowania i Urządzania Obszarów Wiejskich, ART Olsztyn, 1990 r.,

  - Studium możliwości retencjonowania wód powierzchniowych na terenie woj. toruńskiego, „BIPROMEL”, Warszawa 1994 r.,

  - Zespół gmin Golub-Dobrzyń – ochrona i kształtowanie środowiska, WBPP w Toruniu, 1979 r.,

  - Ocena wstępna (ocena 5-letnia) jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za lata 1997 – 2001 wraz z klasyfikacją stref, WIOŚ Bydgoszcz, 2003 r.,

  - Raporty o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 r.,

  - Przyroda Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Bydgoszcz, 2001r.,

  - Dysarz R., Przystalski A. (red.) 2001. Raport o stanie przyrody województwa kujawsko-pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody; Bydgoszcz,

  - Program zwiększania lesistości i zadrzewień w latach 2001-2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Bydgoszcz, 2001 r.,

  - Założenia do polityki ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego, Departament Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM Woj. Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, 1999 r.,

  - Giziński A., Burak S. (red.), Przyroda województwa toruńskiego, Urząd Wojewódzki w Toruniu, Oficyna Wydawnicza „Turpress”; Toruń 1992,

  - Roczna ocena jakości powietrza za rok 2002 w województwie kujawsko-pomorskim, WIOŚ Bydgoszcz, 2003 r.,

  - Rejewski M., Bielecki P. (red.) Rezerwaty przyrody województwa toruńskiego, Urząd Wojewódzki w Toruniu Wydział Ochrony Środowiska, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Toruń 1996,

  - Giziński A., Chrapkowski B., Tomaszewski W. (red.) Przyroda Ziemi Chełmińskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorsko-Kujawski, Toruń 2000,

  - Marszelewski W., Burak Sz.., Solarczyk A., Jeziora województwa kujawsko-pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska, Bydgoszcz, 2000,

  - Katalog jezior województwa toruńskiego wraz z ich waloryzacją turystyczną, oprac. A. Zwoliński, St. Soc. Sci. Tor., TNT Toruń 1991,

  - Choiński A., Katalog jezior Polski, cz. II Pojezierze Chełmińskie, Wyd. Nauk. UAM Poznań, 1991 r.,

  - Województwo toruńskie. Przyroda – ludność i osadnictwo – gospodarka, praca zbior. pod red. R. Galona, PWN Warszawa – Poznań – Toruń 1984.

  - Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego, US Bydgoszcz, 2002 r.,

  - Ochrona środowiska w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1999-2000, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 2001,

  - Warunki przyrodnicze produkcji rolnej w województwie toruńskim, IUNG Puławy, 1982 r.,

  - Kodeks dobrej praktyki rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2002,

  - Sprawozdanie z działalności za 2002 rok Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 2003 r.,

  - Rutkowski L. (red.) 1997. Czerwona lista roślin i zwierząt ginących i zagrożonych w regionie kujawsko-pomorskim. Acta Univ. Nic. Copern.; Biologia 53,

  - Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa 1980,

  - Województwo kujawsko-pomorskie. Obszary chronione. Mapa w skali 1:250 000, 2001, Wydział Ochrony Środowiska, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Bydgoszcz,

  - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2001r. PIG, Wa-wa 2002 r.